- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

REMONT  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

NA

ZAPLECZE SOCJALNO - SZATNIOWE

BOISKA SZKOLNEGO „ORLIK”

ADRES

WOŁOMIN, UL. LEGIONÓW 85, działka nr geodezyjny 215.

FAZA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

ZAPLECZA SPORTOWEGO BOISKA SZKOLNEGO „ORLIK”

INWESTOR

POWIAT WOŁOMIŃSKI

05-200 WOŁOMIN UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

OPRACOWANIE

SPEEDSPORT Sp. z o.o. 03-310 WARSZAWA, UL. STANIEWICKA 1

P R O J E K T A NT

Główny Projektant

architekt JACEK PLESKACZ

UPR. BUD. NR. ST 276/84

WARSZAWA październik 2009

A. STRONA TYTUŁOWA

Przedmiot opracowania : REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE        SOCJALNO - SZATNIOWE BOISKA SZKOLNEGO „ORLIK”

Faza opracowania : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY Zaplecza Sportowego Boiska Szkolnego „ORLIK”

Adres obiektu budowlanego : WOŁOMIN, UL.  LEGIONÓW 85

Zamawiający :   05-200 WOŁOMIN, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

Opracowanie : SPEEDSPORT Sp. z o.o. 03-310 WARSZAWA, UL. STANIEWICKA 1

Główny Projektant :

| mgr inż. arch. | Jacek | Pleskacz |
| --- | --- | --- |
|  | UPR. BUD. NR. | ST 276/84 |

B. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.     INFORMACJE I DANE OGÓLNE………………………………………………………………….. 5

1.    PRZEDMIOT OPRACOWANIA	…………………………………………………………………………………  5

2.    PODSTAWA OPRACOWANIA………………………………………………………………………………….  5

3.    OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA……………………………………………………………………………..  6

II.    OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI……………………….. 9

- PRZEDMIOT INWESTYCJI………………………………………………………………………..………….…  9

2.    STAN ISTNIEJĄCY…………………………………………………………………………………………...….  9

2.1.        USYTUOWANIE – OPIS STANU ISTNIEJACEGO DZIAŁKI…………………………………………..  9

2.2.        OPIS STANU ISTNIEJACEGO ADAPTOWANEGO OBIEKTU………………………………………..  9

2.3.        STAN TECHNICZNY………………………………………………………………………………………..  9

2.4.        INSTALACJE…………………………………………………………………………………………………  9

3.    PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI WOKÓŁ BUDYNKU……………………………...  9

4.    OGÓLNE DANE LICZBOWE……………………………………………………………………………………  9

5.   INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY, ZDROWIA JEJ

UŻYTKOWNIKÓW - (BiOZ)……………………………………………………………………………………….…  10

III.  OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAPLECZA BOISKA „ORLIK ……….  11

1.    PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU…………………………………………………………………………….  11

1.1.        Zestawienie powierzchni i pomieszczeń Obiektu………………………………………………………..   11

1.2.        Opis funkcji…………………………………………………………………………………………………..   11

2.    FORMA ARCHITEKTONICZNA…………………………………………………………………………………  12

2.1.        Opis zmian w elewacji i firmie budynku…………………………………………………………………..   12

2.2.        Powiązanie z krajobrazem i otaczającą zabudową……………………………………………………. .  12

2.3.        Elementy konstrukcyjne budynku istniejące……………………………………………………………..   12

2.4.        Elementy budynku nowe……………………………………………………………………………………  12

3.    OPIS CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ……………………………………………………………………………  13

4.    DANE MATERIAŁOWE…………………………………………………………………………………………... 14

5.    DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH……………………………………………………… 16

IV.   RYSUNKI

AR-1    Projekt Zagospodarowania Działki						skala   1:500

PROJEKT BUDOWLANY                      	 INWENTARYZACJA BUDOWLANA

RZUTY

AR-2        Rzut parteru 								skala   1: 50

AR-3        Rzut dachu 								skala   1: 50

PRZEKROJE. ELEWACJE

AR-4       Przekrój 								skala   1: 50

AR-5       Elewacja południowa							skala   1: 50

AR-6        Elewacja północna							skala   1: 50

AR-7        Elewacja zachodnia 							skala   1: 50

AR-8        Elewacja wschodnia							skala   1: 50

PROJEKT BUDOWLANY						       ARCHITEKTURA

RZUTY

AR-9 Rzut parteru 							skala   1: 50

OPIS TECHNICZNY

I.      INFORMACJE I DANE OGÓLNE

1.   PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt  Budowlano  –  Wykonawczy  remontu  istniejącego  budynku  przeznaczonego na zaplecze socjalno - szatniowe dla boiska sportowego „ORLIK”. Budynek socjalno – szatniowy zlokalizowany jest w Wołominie przy ul. Legionów 85 na terenie działki nr. 215.

- dostępność z drogi publicznej – budynek ma dostęp do drogi publicznej ul. Poniatowskiego poprzez drogę wewnętrzną na działce nr. 215

- odległość od granicy działki – budynek znajduje się w odległości ok. 7 m od granicy działki sąsiedniej

- komunikacja wewnętrzna – wokół budynku istnieje sieć ścieżek o nawierzchni z humusu.

Budynek został wybudowany jako budynek o funkcji socjalno – technicznej. Budynek pierwotny posiada ściany tynkowane. Dach krokwiowo – jętkowy kryty eternitem. Obiekt jest parterowy.

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA

-   Zlecenie Zamawiającego.

-   Umowa z 30.12.2008, wykonania Projektu Budowlano – Wykonawczego, remont istniejącego budynku na cele zaplecza szatniowo – socjalnego w Wołominie przy ul. Legionów  85.

Oświadczenie Projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

Oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą;

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY Zaplecza Sportowego Boiska Szkolnego „ORLIK”

05-200 WOŁOMIN, UL. LEGIONÓW 85

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: arch. Jacek Pleskacz  ST-276/84

II.     OPIS TECHNICNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1.        PRZEDMIOT IWESTYCJI

Projekt Budowlano – Wykonawczy remontu istniejącego budynku warsztatowego na zaplecze socjalno – szatniowe dla boiska sportowego „ORLIK” .

2.        STAN ISTNIEJĄCY

2.1    USYTUOWANIE – OPIS STANU ISTNIEJACEGO DZIAŁKI

Budynek zaplecza socjalno - szatniowego dla zespołu boisk sportowych „ORLIK”, usytuowany jest na działce położonej w Wołominie przy ul. Legionów 85. Działka jest zabudowana od strony ulicy Legionów. Remontowany budynek warsztatowy stoi prostopadle do ulicy Poniatowskiego. Teren jest zadrzewiony wzdłuż ogrodzeń zewnętrznych. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa.

2.2    OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ADAPTOWANEGO OBIEKTU

Budynek przeznaczony do remontu, był obiektem warsztatowym przyszkolnym. Jest on w rzucie prostokątny o wymiarach zewnętrznych 14,45 m na 7,28 m i jest parterowy, niepodpiwniczony. Wysokość budynku wynosi 5,95 m.

Przekrycie budynku stanowi dach krokwiowo – jętkowy o spadku ok. 22%. Rury spustowe usytuowano przy krawędziach ścian.

2.3.   STAN TECHNICZNY

Obiekt znajduje się w stanie znacznego zużycia technicznego powierzchni ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Struktura konstrukcyjna jest w stanie nadającym się do dalszego użytku. W kilku miejscach ścian zewnętrznych widoczne są powierzchniowe pęknięcia tynku. Nie są jednak one groźne i nie wymagają napraw konstrukcji ścian.

2.4.   INSTALACJE

Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne nie wymagają demontażu i wykonania ich na nowo.

3.   PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI WOKÓŁ BUDYNKU

·    Założenia ogólne Pozostawienie układu funkcjonalnego działki.

·    Zieleń Pozostawiono  istniejącą  zieleń.

·    Ogrodzenie, mała architektura Pozostawienie obecnego ogrodzenia terenu.

4.   OGÓLNE DANE LICZBOWE

|  | POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 107,38 m2 |
| --- | --- | --- |
|  | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 107,38 m2 |
|  | POMIERZCHNIA NETTO |  |
|  | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA. | 88,96 m2 |
|  | KUBATURA | 638,9 m3 |

5.   INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA JEJ UŻYTKOWNIKÓW ORAZ OTOCZENIA (BiOZ).

Podstawa prawna :

Prawo Budowlane z 07.07.1994 r (Dz.U.00.106.1126) z późniejszymi zmianami, Art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy.

Rozp. Min. Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Należy zapewnić standardowe środki techniczne i organizacyjne, wynikające z przepisów, (np. tablice informacyjne i ostrzegające, odzież, pasy, barierki ochronne i zabezpieczające, stosowanie spranych technicznie instalacji, narzędzi, elektronarzędzi, maszyn i urządzeń budowlanych itp.), zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót w tym bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

5.1.   Prace budowlano - montażowe

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia zdrowia ludzi.

5.2.   Szkolenia BHP pracowników

Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

5.3.   Miejsca składowania materiałów i postoju urządzeń oraz pojazdów bud.

Należy zorganizować w sposób zapewniający porządek i bezpieczeństwo pracowników.

5.4.   Oznakowanie terenu oraz miejsc niebezpiecznych

Właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP.

5.5.   Organizacja ruchu i pracy urządzeń, pojazdów oraz pracowników

Należy zabezpieczyć teren robót zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierującymi właściwą organizację placu budowy, zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji

5.6.   Pomieszczenia socjalne dla pracowników

Należy zapewnić odpowiednie pomieszczenia w ilości wynikającej z przepisów.

III.    PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY

1.   PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU ZAPLECZA

1.1.    ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I POMIESZCZEŃ

| NR POM. | POMESZCZENIE | POWIERZCHNIA. | POSADZKA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m2] | [ - ] |
| 01. | Pomieszczenie trenera | 7,78 | Tarket |
| 02. | Magazyn | 7,78 | Tarket |
| 03. | Szatnia 1 | 17,96 | Tarket |
| 04. | Toaleta 1 | 8,54 | gres |
| 05. | Szatnia 2 | 17,04 | Tarket |
| 06. | Toaleta 2 | 8,0 | gres |
| 07. | WC | 9,86 | gres |
| 08. | WC dla osób niepełnosprawnych | 7,0 | gres |
|  | RAZEM : | 83,96 |  |
| L.p. | Typ powierzchni / kubatura | Powierzchnia | Powierzchnia |
|  |  | [m2] | [m2] |
| 01. | Powierzchnia zabudowy | 107,38 |  |
| 02. | Powierzchnia całkowita | 107,38 |  |
| 03. | Powierzchnia netto |  |  |
| 04. | Powierzchnia użytkowa | 83,96 |  |

1.2. OPIS FUNKCJI

1.2.1.         OPIS OGÓLNY PROJEKTU

Projekt zakłada remont istniejącego budynku na zaplecze socjalno -szatniowe, dla szkolnego boiska „ORLIK” oraz zaplecze rekreacyjno - sportowe.

1.2.2.         OPIS ROZMIESZCZENIA FUNKCJI

W skład remontowanego obiektu wchodzą :

•   Część podstawowa - dwie przebieralnie dla dziewczynek i chłopców  z natryskami , umywalkami i sanitariatami oraz osobnego sanitariatu dla niepełnosprawnych.

•   Pomieszczeń obsługujących dla trenera oraz magazyn sprzętu sportowego.

1.2.3.         OPIS FUNKCJONALNY

Przewiduje się korzystanie z obiektu przez :

1.      młodzież szkolną w czasie zajęć szkolnych

2.      młodzież szkolną w czasie po zajęciach szkolnych

3.      okazjonalnie grupy sportowe i szkolne z poza szkoły

2.      FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

2.1.            OPIS ZMIAN W ELEWACJACH I FORMIE BUDYNKU.

Zachowano dotychczasową formę budynku.

W elewacji wschodniej dwa otwory drzwiowe do wykucia i jeden do zamurowania. W północnej elewacji jedno okno do zamurowania i jedno do wykucia. W elewacji południowej otwór drzwiowy i okienny do zamurowania. Elewacja zachodnia pozostaje nienaruszona.

W budynku w sposób czytelny i klarowny rozplanowano strefy wejściowe.

2.2.            POWIĄZANIE Z KRAJOBRAZEM I OTACZAJĄCĄ ZABUDOWĄ.

•     Architektura                                - utrzymano dotychczasową formę budynku.

•     Zagospodarowania terenu         - zachowano funkcję istniejącego terenu

•     Drogi, chodniki                           - zachowano istniejący układ komunikacji  terenu.

•     Zieleń                                         - zachowano istniejącą zieleń.

2.3.            ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU ISTNIEJĄCE

Fundamenty głębokości ok. 1,54 m   istniejące, murowane z cegły pełnej - gr. 45 cm Strop  żelbetowy                                                                                          - gr.   20 cm

Ściany zewnętrzne                             murowane z cegły pełnej                  - gr. 45 cm

Ściany wewnętrzne działowe             murowane z cegły dziurawki        - gr. 12 i 20 cm

2.4.            ELEMENTY BUDYNKU NOWE

Zamurowania otworów istniejących   cegła szczelinowa                               - gr.45 cm

Ściany zewnętrzne istniejące             						  - gr.45 cm

Ściany wewnętrzne działowe              murowane z cegły dziurawki         - gr.12 i20 cm

Okna otwierane                                   PVC, białe

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne         PVC

3.OPIS CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

3.1.     OPIS OGÓLNY

3.1.1.  Przedmiot opracowania.

Projekt budowlany konstrukcji wzmocnień istniejącego budynku parterowego remontowanego na zaplecze boiska „ORLIK”.

3.1.2.  Materiały wyjściowe

Inwentaryzacja budowlana budynku istniejącego wraz z 1 odkrywką fundamentu.

3.1.3.  Dane lokalizacyjne. Usytuowanie. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie odkrywek fundamentów nie stwierdzono zawilgocenia budynku oraz uszkodzeń czy pęknięć wymagających naprawy z powodu nierównomiernego osiadania. Grunty są nośne, nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów.

3.2.     BUDYNEK – KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA

3.2.1.  Układ konstrukcyjny. Ściany.

Konstrukcję nośną obiektu stanowią ściany murowane dł. 63,2 m grubości 45 cm. Otwory drzwiowe i okienne przysklepione są belką nadprożową. Brak dylatacji.

3.2.2.  Fundamenty.

Murowana z cegły pełnej, ściana fundamentowa pod ścianami  o grubości  tych elementów posadowiona na głębokości 1.54 m..

3.2.3.  Dach.

Dach krokwiowo – jętkowy. Krokwie 14 x 7 cm, jętki 10 x 10 cm.

4.            DANE MATERIAŁOWE

4.1.       PRZEGRODY BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE

1.        Ściany zewnętrzne

Istniejące z cegły pełnej gr. 45 cm, współczynnik dla ścian zewnętrznych pełnych Uk (max) = 0,30 W/m2K.

2.        Okna zewnętrzne

Okna zewnętrzne z PVC z szybą matową P4. Współczynnik dla całości powierzchni przegród przeszklonych Uk (max) = 1,8 W/m2K. Szklenie bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, okucia klasy (B 2).

3.       Warstwy poszczególnych ścian i posadzki

| Lp. | Sz.1 – ŚCIANY PARTERU ISTNEJĄCE I NOWE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | [ ISTNIEJĄCA ściana z cegły pełnej na zaprawie cementowej ] | 45 cm |
| 2. | Ściany nowe z cegły szczelinowe na zaprawie cement., co trzecią warstwę kotwić prętami Ø6 w istn. murze | 12 - 25 cm |
| 3. | Tynk cementowo – wapienny / tynk cementowy w pomieszczeniach mokrych | 1,50 cm |
| 4. | Farba emulsyjna, lateksowa / w pomieszczeniach mokrych specjalistyczna do pom. mokrych | 0,30 cm |
| 5. | Klej do gresu + fugi cementowe jak na posadzce / w pom. mokrych fugi epoksydowe | 0,30 cm |
| 6. | Gres matowy, szary – „pieprzowy” + cokoły o wysokości 15 cm na całym obwodzie pomieszczenia. | 0,80 cm |

| Lp. | Warstwy posadzki |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Posadzka betonowa z betonu B20 | 5 cm |
| 2. | Folia polietylenowa PEx2 na zakład |  |
| 3. | Styropian FS20 | 5 cm |
| 4. | Papa x2 | 4cm |
| 5. | Płyta betonowa z betonu B15 | 10cm |
| 6. | Grunt rodzimy |  |

4.2.    ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE I MATERIAŁY WEWNĘTRZNE

1.      Drzwi

Do pomieszczeń technicznych, drewniane, bez wymagań ppoż. Do pom. mokrych i intensywnie zmywanej posadzce, drewniane, systemowe, wodoodporne. Zewnętrzne z PCV z szybą matową P4. Okucia odpowiedniej klasy (O) zgodnej z Polska Normą.

2.     Posadzki

W pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz w pomieszczeniach sanitarnych - okładziny ceramiczne typu GRES, o właściwościach antypoślizgowych - sanitariatach [ R10 ], w natryskach [ B ] natomiast w szatniach i pomieszczeniach technicznych wykładzina typu TARKET. Posadzki wykonywać jako "pływające", oddzielone od ścian przekładką dylatacyjną ze styropianu grubości 1 cm. Cokoły z gresu, o wysokości 10 cm.

3.      Powłoki malarskie ścienne

W następujących typach pomieszczeń :

·     Sanitariaty, natryski – lateksowe, specjalistyczne farby do pomieszczeń mokrych.

·     Pozostałe - standardowe emulsyjne farby do wnętrz na tynki cementowo - wapienne.

4.     Okładziny ścienne

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych wymagających ścian zmywalnych zastosowano okładziny z ceramiki ściennej do wymaganej wysokości 2 m.

5.     Parapety wewnętrzne i wykończenia ościeży otworów dostosowano charakterem i technologią wykonania do pozostałych elementów wykończeniowych pomieszczeń :

·     ceramika gresowa, polerowana

- pomieszczenia mokre, sanitarne

·     ceramika gresowa, matowa                                 - pomieszczenia pozostałe

6.     Balustrady  wewnętrzne                           BRAK

7.     Odboje                                              - ze stali ocynkowanej.

4.3.    WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

1.        Opis ogólny wyposażenia

Obiekt wyposażony będzie we wszelkie elementy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z założeniami programu funkcjonalnego, w ilości wynikającej ze struktury zatrudnienia oraz liczby odwiedzających, a w szczególności :

·     Zaplecze szatniowo – sanitarne :  - wieszaki, ławki, urządzenia sanitarne

·     Pomieszczenia porządkowe :        - armatura, szafa gospodarcza

2.        Wyposażenie pomieszczeń

·       Umeblowanie : W szatniach ławki oraz wieszaki na odzież.

·       Wyposażenie drobne

Budynek i pomieszczenia będzie wyposażony w wycieraczki, skrobaczki, odboje, wieszaki, kosze, popielniczki, zamknięcia otworów rewizyjnych itp.

·       Informacja wizualna

- numery administracyjne w strefie wejściowej do budynku;

- tablice informacyjne główne, numery pomieszczeń na drzwiach.

- inne: piktogramy, tabliczki BHP itp.

Uwaga: należy wykonać wszelkie tablice informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze itp. wynikające z przepisów szczególnych.

3.        Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych

·    Armatura łazienkowa W pomieszczeniach natrysków zbiorowych i dla niepełnosprawnych

-  baterie w wykończeniu standardowym z zaworem sprężynowym czasowym, z płytą maskującą i sitkiem nieruchomym.

W pomieszczeniach sanitarnych z umywalkami

- zastosowano baterie umywalkowe z mieszaczem, standartowe.

W pomieszczeniach sanitarnych dla niepełnosprawnych

-  zestawy specjalistycznych poręczy ściennych umywalkowych, wc, natrysków oraz specjalistyczna armatura dla niepełnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne będą wyposażone w pojemniki na mydło w płynie, na ręczniki papierowe, papier toaletowy itp.

·    Kabiny sanitarne Systemowe ścianki i drzwi do kabin sanitarnych z płyt z laminatów HPL, gr. 1,5 cm.

5.     DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt jest parterowy. Wszystkie pomieszczenia dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Zapewniono wymagana przepisami odpowiednią ilość urządzeń sanitarnych przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

# Text boxes

ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM