Załącznik nr 2.1 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY:

[PIECZĄTKA]

……………………………

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

## Przedmiot zamówienia : zestaw do magnetoterapii

Producent    :     .............................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ :      .............................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:    2009

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pole magnetyczne - Typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt - Półsinus, półtrójkąt, półprostokąt - Tryb mieszany: rożne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej - Emisja ciągła i modulowana | tak |  |
|  | Akcesoria - Aplikatory szpulowe o średnicach 35, 60 cm - Aluminiowa kozetka do aplikatora 60 cm - Stolik na aparat mocowany do kozetki - Stolik na aplikator | tak |  |
|  | Programy zabiegowe - Uproszczenie obsługi aparatu - Jednostki chorobowe wybierane po nazwie - min.45 jednostek chorobowych - min.78 programów zabiegowych - min.20 programów do ustawienia dla użytkownika | tak |  |
|  | Tryb manualny - Pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników | tak |  |
|  | Ergonomia - Tryby pracy: programowy/manualny - Wyświetlacz znakowy – czytelna obsługa - Wybór jednostek chorobowych wg nazwy - Zegar zabiegowy - Dwa całkowite niezależne kanały aplikacyjne - Cztery uniwersalne gniazda aplikatorów - Automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora | tak |  |
|  | Wyposażenie standardowe - Komplet przewodów - Kozetka aluminiowa - Aplikator szpulowy 60cm - Instrukcja użytkowania - Kompendium | tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe - Aplikator szpulowy - Stolik na aparat mocowany do kozetki - Stolik na aplikator | tak |  |
|  | Konstrukcja - Mikroprocesorowe sterowanie praca aparatu - Ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy - Trwała i niezawodna klawiatura - Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu i aplikatorów | tak |  |
|  | Parametry techniczne - Maksymalna indukcja: 0-10 mT/0-100 Gs - Parametry trybu modulowanego: impuls 1s / przerwa 0,5-8 s - Zakres częstotliwości: 2-60Hz - Zegar zabiegowy: 1-15 min - Zasilanie: 230V, 50Hz, 580 W | tak |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Załączyć wykaz |
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM (przy dostawie) | Załączyć przy dostawie |
| 5 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | tak |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć |

…………………………..				                         ......................................................

(miejscowość i data)							 podpis osób (-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli  w imieniu wykonawcy