Załącznik nr 2.16 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY:

[PIECZĄTKA]

……………………………

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

## Przedmiot zamówienia :stół operacyjno-zabiegowy do gabinetu opatrunków gipsowych- ilość sztuk  wg wykazu

Producent    :     .............................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ :      .............................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:    2009

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do operacji ogólnochirurgicznych | TAK |  |
|  | Dane ogólne: Przeznaczony do podtrzymywania pacjenta podczas przeprowadzania zabiegów opatrunkowych oraz zabiegów w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej, urologii, ginekologii, proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej oraz innych zabiegów. Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej. Blat przepuszczalny dla promieni RTG. Podstawa przejezdna z centralną blokadą kół. Zmiana wysokości blatu realizowana nożną pompą hydrauliczną. Przechyły wzdłużne blatu, regulacje oparcia pleców, podnóżków i podgłówka wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. Materace bezszwowe, antystatyczne. Powierzchnia stołu łatwa do czyszczenia i odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Długość stołu : 2050 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu : 580 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości : 840 do 1020 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 350 do 850 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 350 do 550 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 250 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 100 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja kąta odchylenia podnóżków : - 900 do 100 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego nożnego | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka , regulacja podnóżków oraz przechyły wzdłużne wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowane | TAK |  |
|  | Stół przejezdny - mobilny z centralną blokadą kół i funkcją jednego koła do jazdy na wprost | TAK |  |
|  | Segmentu blatu przenikalne dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć | TAK |  |
|  | Materace bezszwowe z pianki poliuretanowej spienionej | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Załączyć wykaz |
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM (przy dostawie) | Załączyć przy dostawie |
| 5 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | tak |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć |
| 7 | GWARANCJA | 24 miesiące |

…………………………..				                         ......................................................

(miejscowość i data)							 podpis osób (-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli  w imieniu wykonawcy