Załącznik nr 2.18 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY:

[PIECZĄTKA]

……………………………

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

## Przedmiot zamówienia : Łóżko szpitalne ortopedyczne - ilość sztuk  wg wykazu

Producent    :     .............................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ :      .............................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:    2009

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita: 960 mm (± 30 mm ) | Tak |  |
| 2. | Długość całkowita: 2190 mm (± 30 mm ) | Tak |  |
| 3. | Wysokość leża od podłogi: 470 mm (± 30 mm ) | Tak |  |
| 4. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
| 5. | Leże czterosegmentowe podzielone na trzy ruchome sekcje | Tak |  |
| 6. | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym | Tak |  |
| 7. | Siatka w leżu odejmowana, mocowana do ramy leża przy pomocy zaczepów | Tak |  |
| 8. | Płynna ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 70O (± 5 O ) | Tak |  |
| 9. | Płynna ręczna regulacja sekcji uda za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 35O (± 5 O ) | Tak |  |
| 10. | Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego | Tak |  |
| 11. | Dźwignie regulacyjne segmentów oparcia pleców i uda umieszczone pod ramą leża | Tak |  |
| 12. | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z czego 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu | Tak |  |
| 15. | Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, lakierowane wypełnione płytą z laminatu | Tak |  |
| 16. | Łóżko zaopatrzona w krążki i boczne listwy odbojowe | Tak |  |
| 17. | Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania woreczków | Tak |  |
| 18. | Możliwość montażu na ramie łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, podwójnej ramy wyciągowej, wieszaków na kaczkę i basen | Tak |  |
| 19. | Wsuwana i wysuwana półka na pościel | Tak |  |
| 20. | Dopuszczalne obciążenie łóżka min 200 kg | Tak |  |
| 21. | Elementy wyposażenia łóżka: 1. materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej paroprzepuszczalnej 2. wieszak kroplówki (haczyki chromowane) | Tak |  |
| 22. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Załączyć wykaz |
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM (przy dostawie) | Załączyć przy dostawie |
| 5 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | tak |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć |
| 7 | GWARANCJA | 24 miesiące |

…………………………..				                         ......................................................

(miejscowość i data)							 podpis osób (-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli  w imieniu wykonawcy