Załącznik nr 2.6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY:

[PIECZĄTKA]

……………………………

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

## Przedmiot zamówienia : CHŁODZIARKO - ZAMRAŻARKA  WOLNOSTOJĄCA  400W 230V

– ilość wg wykazu

Producent    :     .............................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ :      .............................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:    2009

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany [opis] |
| --- | --- | --- |
|  | Powłoka antybakteryjna tak Ilość agregatów 1 Obustronny montaż drzwi Oświetlenie wnętrza Zastosowane technologie Hygiene Control |  |
|  | Wysokość [cm] do 190 Szerokość [cm] do 65 |  |
|  | Sterowanie Mechaniczne Wymuszona cyrkulacja powietrza |  |
|  | Pojemność całkowita brutto [l] do 350 |  |
|  | Rozmrażanie Automatyczne Zastosowane technologie Ice Care |  |
|  | Klasa energetyczna A+ |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Załączyć wykaz |
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM (przy dostawie) | Załączyć przy dostawie |
| 5 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | tak |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć |
| 7 | GWARANCJA | 24 miesiące |

…………………………..				                         ......................................................

(miejscowość i data)							 podpis osób (-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli  w imieniu wykonawcy