PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z ORANŻERIĄ

NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI

W RADZYMINIE

działka nr ew. 99/34, obręb 03-03

część I

ARCHITEKTURA

(ZAKRES: SALE LEKCYJNE)

INWESTOR:

POWIAT WOŁOMIŃSKI

ADRES INWESTYCJI:

ZESPÓŁ SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE

UL. JANA PAWŁA II 18

SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY

SPIS RYSUNKÓW

A-1	RZUT I PIĘTRA								1:50

A-2	RZUT II PIĘTRA								1:50

A-3	RZUT III PIĘTRA							1:50

A-4	RZUT DACHU								1:50

A-5	PRZEKRÓJ A-A							1:50

A-6	ELEWACJA FRONTOWA						1:50

A-7	DETAL PODESTU							1:25

A-8	DETALE STROPODACHU						1:20/1:25

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

# Podstawa opracowania

- umowa o prace projektowe

- Projekt Budowlany (z pozwoleniem na budowę)

- Polskie Normy i przepisy Prawa Budowlanego

# Rozwiązania materiałowe przegród

SF-1 ściany fundamentowe murowane z rdzeniami żelbetowymi

folia kubełkowa

15,5 cm	izolacja termiczna z XPS - materiał izolacyjny gr. 15cm, λ ≤ 0,040 W/mK

24,0-25,0 cm	ściana murowana z bloków betonowych fundamentowych z rdzeniami żelbetowymi (wg projektu konstrukcji)

SZ-1 ściany murowane z rdzeniami żelbetowymi (max. wsp. przenikania U=0,25)

15,5 cm	bezspoinowy kompletny system ocieplenia (poniżej linii cokołu izolacja z XPS i tynk cokołowy, powyżej  linii cokołu izolacja z EPS i tynk silikatowy) - materiał izolacyjny gr. 15cm, λ ≤ 0,040 W/mK

15,0-25,0 cm	ściana murowana z z bloków silikatowych pełnych z rdzeniami żelbetowymi (wg projektu konstrukcji)

1,5 cm	tynk wewnętrzny cementowo-wapienny lub gipsowy

SZ-2 ściany murowane nadziemia dwuwarstwowe (wsp. przenikania U=0,23)

15,5 cm	bezspoinowy kompletny system ocieplenia (izolacja z EPS i tynk silikatowy)

- materiał izolacyjny gr. 15cm, λ ≤ 0,040 W/mK

18,0 cm	ściana murowana z bloków silikatowych pełnych (np. SILKA E 18A) na zaprawie cienkowarstwowej

1,5 cm	tynk wewnętrzny cementowo-wapienny lub gipsowy

SZ-2a ściany żelbetowe nadziemia dwuwarstwowe (wsp. przenikania U=0,25)

15,5 cm	bezspoinowy kompletny system ocieplenia (izolacja z EPS i tynk silikatowy)

- materiał izolacyjny gr. 15cm, λ ≤ 0,040 W/mK

18,0 cm	ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji

1,5 cm	tynk wewnętrzny cementowo-wapienny lub gipsowy

SA-1 ściana attykowa

15,5 cm	bezspoinowy kompletny system ocieplenia z izolacją z EPS i tynkiem silikatowym, 		- materiał izolacyjny gr. 15cm, λ ≤ 0,040 W/mK

15,0 cm	ściana żelbetowa wylewana (wg projektu konstrukcji)

0,1 cm	papa termozgrzewalna – wywinięcie izolacji poziomej stropodachu (do wys. 20 cm)

8,5 cm	bezspoinowy kompletny system ocieplenia z izolacją z EPS i tynkiem silikatowym, 		- materiał izolacyjny gr. 15cm, λ ≤ 0,040 W/mK

0,1 cm	papa termozgrzewalna – wywinięcie izolacji poziomej stropodachu (do wys. 30cm)

SA-2 podstawa świetlika

1,5 cm	tynk wewnętrzny cementowo-wapienny lub gipsowy

15,0 cm	ściana żelbetowa wylewana (wg projektu konstrukcji)

0,1 cm	papa termozgrzewalna – wywinięcie izolacji poziomej stropodachu(do wys. 20 cm)

15,5 cm	bezspoinowy kompletny system ocieplenia z izolacją z EPS i tynkiem silikatowym, 		- materiał izolacyjny gr. 15cm, λ ≤ 0,040 W/mK

0,1 cm	papa termozgrzewalna – wywinięcie izolacji poziomej stropodachu (do wys. 30cm)

SA-3 ściana zewnętrzna komina

8,0-15,0 cm	ściana murowana z cegły ceramicznej pełnej lub ściana żelbetowa wylewana (wg projektu konstrukcji)

(0,1 cm)	(od str. stropodachu: papa termozgrzewalna – wywinięcie izolacji poziomej do wys. 20cm)

8,5 cm	bezspoinowy kompletny system ocieplenia z izolacją z EPS i tynkiem silikatowym, 		- materiał izolacyjny gr. 8cm, λ ≤ 0,040 W/mK

(0,1 cm)	(od str. stropodachu: papa termozgrzewalna – wywinięcie izolacji poziomej do wys. 30cm)

SW-1 ściana murowana

1,5 cm	tynk wewnętrzny gipsowy

18,0 cm	ściana z bloków silikatowych pełnych (np. SILKA E 18A) na zaprawie cienkowarstwowej

(1,5 cm)	(tynk wewnętrzny gipsowy)

SW-2 ściana murowana – obudowa kanałów wentylacyjnych

1,5 cm	tynk wewnętrzny gipsowy

12,0 cm	ściana murowana z cegły ceramicznej pełnej

ST-1 	strop międzykondygnacyjny

1,0 cm	wykładzina PCV na wylewce samopoziomującej

5,0 cm	szlichta cementowa zbrojona siatką stalową

3,0 cm	styropian akustyczny, przekładka technologiczna pod szlichtę – folia PE

3,0 cm	styropian FS30

20,0 -22,0cm	strop żelbetowy (wg projektu konstrukcji)

(20 cm)	(nad kotłownią wełna mineralna twarda – izolacja akustyczna)

1,5 cm	tynk wewnętrzny gipsowy (w kotłowni tynk cienkowarstwowy)

ST-2 	strop nad podcieniem (wsp. przenikania: U=0,17)

1,0 cm	wykładzina PCV na wylewce samopoziomującej

5,0 cm	szlichta cementowa zbrojona siatką stalową

3,0 cm	styropian akustyczny, przekładka technologiczna pod szlichtę – folia PE

3,0 cm	styropian FS30

20,0 -22,0cm	strop żelbetowy (wg projektu konstrukcji)

20,00 cm	styropian

1,5 cm	tynk wewnętrzny cementowo-wapienny lub gipsowy

SD-1 	stropodach (wsp. przenikania: maksymalny U=0,17, średni U=0,13)

1,2 cm	2x papa termozgrzewalna

20,0-57,0 cm	wełna min. twarda ze spadkiem

paroizolacja (folia PE 0,2 mm)

22,0 cm	strop żelbetowy (wg projektu konstrukcji)

1,5 cm	tynk gipsowy

PG-1 	posadzka na gruncie - kotłownia

1,0 cm	gres na klej

5,0 cm	szlichta cementowa zbrojona siatką stalową

10,0 cm	styropian FS30, przekładka technologiczna pod szlichtę – folia PE

1,2 cm	2 x papa asfaltowa

10,0 cm	chudy beton na stabilizowanym gruncie

PP-1 	posadzka podestu na 1 piętrze

1,0 cm	gres na klej

5,0 cm	szlichta cementowa zbrojona siatką stalową

8,0 cm	płyta betonowa oparta na podmurówkach, na szalunku traconym (styropian FS20, keramzyt, itp)

# Izolacje

## Izolacje przeciwilgociowe i parochronne

- Izolacja pozioma fundamentów – 1x papa asfaltowa na ławach i stopach fundamentowych

- Izolacja pionowa fundamentów – folia kubełkowa

- Izolacja posadzki na gruncie – 2 x papa asfaltowa z wywinięciem na ściany na grubość posadzki

- Paroizolacja stropodachu – folia PE 0,2mm na płycie żelbetowej

- Pokrycie stropodachu – 2 x papa termozgrzewalna

## Izolacje termiczne i akustyczne

- Izolacja termiczna zewnętrznych ścian fundamentowych (do poziomu cokołu) – styrodur klejony lepikiem

- Izolacja termiczna ścian zewnętrznych ponad cokołem – styropian fasadowy gr. 15cm, λ ≤ 0,040 W/mK

- Izolacja termiczna ścian attykowych (od wewnątrz) – styropian fasadowy gr. 8cm, λ ≤ 0,040 W/mK

- Izolacja termiczna komina – styropian fasadowy gr. 8cm, λ ≤ 0,040 W/mK

Izolacje posadzek na stropach międzypiętrowych:  styropian akustyczny gr. 3,0 cm plus styropian FS30 gr. 3,0 cm

- Izolacja akustyczna stropu nad kotłownią – wełna mineralna twarda z wyprawą cienkowarstwową

- Izolacja termiczna posadzki na gruncie

- Izolacja termiczna stropodachu – wełna mineralna twarda w płytach (z zastosowaniem płyt spadkowych)

# Materiały wykończeniowe

## Opis wykończenia pomieszczeń

| nr. pom. | nazwa pom. | pow. netto (m2) | posadzka | ściany | sufit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | kotłownia | 39,90 | gres | tynk cementowo-wapienny, malowanie farbą akrylową zmywalną | tynk cienkowarstwowy na wełnie mineralnej |
| 1.01 | sala lekcyjna | 56,70 | wykładzina PCV | tynk gipsowy, malowanie farbą akrylową zmywalną | tynk gipsowy, malowanie farbą akrylową |
| 2.01 | sala lekcyjna | 25,09 |  |  |  |
| 2.02 | sala lekcyjna | 27,66 |  |  |  |
| 3.01 | hall - oranżeria | 56,30 |  |  |  |
|  | RAZEM | 205,65 |  |  |  |  |

## Posadzki

- W kotłowni gres  antypoślizgowy

- W pomieszczeniach na piętrach wyższych – wykładzina PCV klejona na wylewce samopoziomującej, cokoły wyoblone wysokości 8-10 cm, kolor wykładziny do ustalenia w nadzorze autorskim po przedstawieniu przez Wykonawcę próbek

- W miejscu otworów drzwiowych wykutych w ścianie budynku istniejącego – uzupełnić ubytki wylewką samopoziomującą i wykończyć materiałem zbliżonym do posadzki korytarza

## Ściany, sufity

- Sufity malowane farbą akrylową w kolorze białym

- Ściany malowane farbą akrylową zmywalną w kolorze kremowym

# Elewacja

- Tynk cienkowarstwowy silikatowy

- Boniowane ściany parteru listwami PCV wklejanymi szerokość dostosować do listew zastosowanych na elewacji pozostałej części budynku

- kolorystyka ścian: cokół szary, w kolorze cokołu istniejącej części, ściany boniowane parteru jasnoszare, w kolorze parteru istniejącej części, ściany ponad parterem szare. (wszystkie kolory tynku zostaną szczegółowo wybrane w nadzorze autorskim po przedstawieniu przez Wykonawcę wzornika).

- Parapety zewnętrzne – wykonać z materiału zbliżonego do parapetów w części istniejącej,

- Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. min. 0,5 mm

- rynny i rury deszczowe (odwodnienie projektowanej części oraz niezbędna przebudowa rynien istniejących) – zastosować system dostosowany do istniejącego; odprowadzenie wody na teren.

# Stropodach

- Odwodnienie stropodachu przez otwór w attyce wykonać w systemie SITA Turbo lub równoważnym,  odprowadzenie wód opadowych rurą deszczową na teren działki.