PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

STRONA TYTUŁOWA

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Zespołu Szkół w Zielonce

Adres obiektu budowlanego:

działka nr 50/1 obręb 4-90-05

przy ul. Inżynierskiej 1 w Zielonce

na terenie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Wołominie 05 – 200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 1

USŁUGI PROJEKTOWE WG SŁOWNIKA CPV

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy

71530000-2 Doradcze usługi budowlane

71540000-5 Usługi zarządzania budową

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

SPIS ZAWARTOŚCI

USŁUGI PROJEKTOWE WG SŁOWNIKA CPV .................................................................. 1

SPIS ZAWARTOŚCI ............................................................................................................... 2

1. CZĘŚĆ OPISOWA ............................................................................................................... 3

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........................................................... 3

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I USYTUOWANIE OBIEKTU………………………………………………………………… 3

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ...................... 4

1.1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE .................................. 4

1.1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE ..................... 4

1.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA …………………………………………………..………………….............. 5

1.2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ........................ 5

1.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU ARCHITEKTURY ................................ 5

1.2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU KONSTRUKCJI .................................... 6

1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU INSTALACJI ......................................... 6

1.2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA ...................................................... 6

1.2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ........................ 7

2. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .......... 7

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA ................................................................................................. 8

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW ............................................................................................................................ 8

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE ................................ 8

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ......................................................... 8

4. ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA ................ 23

Sporządzający PFU:

Danuta Kalisiak

Data opracowania: czerwiec 2017 r.

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: Rozbudowa  Zespołu Szkół w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1, o dodatkowe skrzydło mieszczące pracownie zawodowe,  na terenie województwa mazowieckiego (lokalizacja: Zielonka), w tym: opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Inwestycja  zostanie  zrealizowana na działce nr 50/1 obręb 4-90-05  przy ul. Inżynierskiej 1 w Zielonce.

W projekcie uczestniczą następujące podmioty: Starostwo Powiatowe w Wołominie 05–200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 1.

Program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, określa wymagane przez zamawiającego zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do preferowanych przez inwestora, jednak nie gorsze niż te, które opisują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych całego obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu.

W zakresie rzeczowo-finansowym zadaniem Wykonawcy, niezależnie od tego czy niniejsze PFU będzie się do tego odnosiło czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i obsługi wyposażenia obiektu.

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I USYTUOWANIE OBIEKTU

Dobudowane skrzydło budynku ma być obiektem nawiązującym do istniejącej zabudowy szkoły, najlepiej  dwukondygnacyjnym, z płaskim stropodachem nad piętrem, pełniącym jednocześnie na określonym fragmencie, funkcję tarasu pod urządzenia Pracowni energetyki odnawialnej. Konstrukcja dachu powinna uwzględniać wzmocnienia pod montaż określonych przez użytkowników urządzeń. Na taras mają prowadzić schody wewnętrzne z których korzystać będą uczniowie. Część przyziemia, z racji położenia na skarpie, do wykorzystania na pomieszczenia gospodarcze.

Na parterze budynku mają być zlokalizowane następujące pomieszczenia:

- 6 pracowni, każda z zapleczem (w każdej 16 uczniów + nauczyciel)

- zespół sanitariatów

- łącznik z istniejącym budynkiem szkoły

- schody wewnętrzne prowadzące na piętro

- winda do transportu osób niepełnosprawnych

Piętro powinno składać się z:

- 6-ciu  pracowni, każda z zapleczem (w każdej 16 uczniów + nauczyciel)

- zespołu sanitariatów

- łącznika z istniejącym budynkiem szkoły

- schodów wewnętrznych prowadzących na dach

- winda do transportu osób niepełnosprawnych; dodatkowo inne miejscowe równoważne rozwiązanie / dla potrzeb skomunikowania tarasu dydaktycznego na dachu budynku /

Teren wokół nowego budynku ma być  zagospodarowany poprzez wykonanie utwardzonego dojazdu i dojścia, miejsc parkingowych, (należy zapewnić możliwość dostępu osób niepełnosprawnych ruchowo do budynku), montaż elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. W wyniku dobudowy powstanie patio przeznaczone dla uczniów do wychodzenia w czasie przerw, które również podlega zagospodarowaniu. Pozostały teren ma być obsadzony zielenią trawiastą z zachowaniem istniejących drzew.

Charakterystyczne parametry budynku:

- Powierzchnia zabudowy – ok. 1500m²

- Liczba kondygnacji – min. 2 (parter, piętro, taras techniczny na dachu oraz na fragmencie  przyziemia pomieszczenia gospodarcze)

- Powierzchnia budynku brutto ogółem – ok. 3000 m²

- P.P.P min. 30cm powyżej terenu od strony zachodniej / do ewentualnego ustalenia z inwestorem /.

- Cały budynek jak i poszczególne elementy, muszą spełniać wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19 maja 2010r w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, obowiązujące od 2021roku.

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obszar, na którym ma być zlokalizowana  rozbudowa  znajduje na działce nr 50/1 obręb

4-90-05  przy ul. Inżynierskiej 1 w Zielonce na terenie istniejącego Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Działka o nr ew. 50/1 w obr. 4-90-05 o powierzchni 26718.00m², na której zabudowę stanowią:   2699m² +459m² +15m² razem 3173m². Są to budynek główny szkoły, budynek poradni międzyszkolnej oraz budynki gospodarcze i techniczne. Są to obiekty z okresu II połowy XX wieku, ich ogólny stan  jest dobry. Teren w/w działek jest płaski, częściowo pochyły ze spadkiem w kierunku wschodnim, ogrodzony, zagospodarowany utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi, parkingiem, boiskiem szkolnym oraz w części planowanej rozbudowy porośnięty dziką zielenią krzewami i drzewami. Dla części drzew kolidujących z planowaną rozbudową będzie zachodziła konieczność ich usunięcia, jednakże należy położyć szczególny nacisk na zachowanie jak największej ilości istniejącej zieleni.

Przedmiotowe działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Inżynierska), funkcjonujący zjazd  oraz pełną infrastrukturę zasilającą.

Dla lokalizacji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego http://www.bip.zielonka.pl/index.php?dz=4&id=50356

Właścicielem działki nr ew. 50/1 obr. 4-90-05, jest Powiat Wołomiński z siedzibą: 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 1, natomiast dzierżawcą fragmentu Gmina Zielonka z siedzibą: 05-220 Zielonka ul. Lipowa 5. W sprawie zasad przekazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, właściciel wypowie umowę dzierżawy, jeśli zajdzie taka konieczność, aby umożliwić  realizację wszelkich prac budowlanych na nieruchomości, zmierzających do osiągnięcia zamierzonego celu. Zamawiający wykaże prawo do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane.

1.1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Głównym celem działania jest utworzenie nowoczesnych pracowni i narzędzi dydaktycznych, do wykorzystania na każdym etapie edukacji. PFU przewiduje następujące przeznaczenie poszczególnych kondygnacji:

Parter:

- 6 pracowni, każda z zapleczem

- zespół sanitariatów

- łącznik z istniejącym budynkiem szkoły

- schody wewnętrzne prowadzące na piętro

- winda do transportu osób niepełnosprawnych

I piętro:

- 6 pracowni, każda z zapleczem

- zespół sanitariatów

- łącznik z istniejącym budynkiem szkoły

- schody wewnętrzne prowadzące na dach

- winda do transportu osób niepełnosprawnych oraz dodatkowo inne miejscowe równoważne rozwiązanie / dla potrzeb skomunikowania tarasu dydaktycznego na dachu budynku /

Przybliżone powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.

- Pracownie………..….…….. 8x 72m2; 2x 90m2; 2x 192m2

- Zaplecza………………….…10x 24m2; 2x 36m2

- Sanitariaty………………..wg potrzeb funkcjonalnych ok 90 m2

- Komunikacja ogółem….…wg potrzeb ok. 760m2

Razem pow. użytkowa …….....ok. 2300m2

Wielkość możliwego pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni lub wskaźników - do 10%.

Zajęcia z młodzieżą będą miały formę wykładów oraz zajęć praktycznych polegających na obserwacji poszczególnych urządzeń, instalacji, a także nabywaniu umiejętności montażu całych systemów.

1.1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Dobudowane skrzydło mieściło będzie 12 pracowni, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. W każdej pracowni standardowo - dostęp do Internetu, stanowisko nauczyciela, rzutnik multimedialny zamontowany do sufitu, miejsce do montażu tablicy interaktywnej , monitora obrazu.

- Pracownia instalacji elektrycznych (sugerowana lokalizacja-piętro)

Wymiary proponowane

6x12m

Parametry zasilania

Rozdzielnica

(układ sieci TN-S, Moc zapotrzebowana 10kW,

zabezpieczenia – Wyłącznik główny, zabezpieczenie różnicowe i nadprądowe,

Zabezpieczenia 8 –miu stanowisk pomiarowych nadprądowych i różnicowych)

Ilość stanowisk

8 stanowisk pomiarowych

Wyposażenie stanowiska

gniazdo 3 fazowe 10 A, gniazdo 1 fazowe podwójne, przy biurku nauczyciela przyłącza analogiczne do uczniowskich, elektryczne i Internet

Zaplecze

Wymiary 6x4m; zasilanie standardowe, sieć internetowa; mały zlew techniczny.

- Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych (sugerowana lokalizacja-piętro)

Wymiary proponowane

6x12m

Parametry zasilania

Rozdzielnica

(układ sieci TN-S, Moc zapotrzebowana 16kW,

zabezpieczenia – Wyłącznik główny, zabezpieczenie różnicowe i nadprądowe,

Zabezpieczenia 8  stanowisk pomiarowych nadprądowych i różnicowych)

3 przyłącza internetowe

Ilość stanowisk

8 stanowisk pomiarowych

Wyposażenie stanowiska

gniazdo 3 fazowe 10 A, gniazdo 1 fazowe podwójne, przy biurku nauczyciela przyłącza analogiczne do uczniowskich, elektryczne i Internet

Zaplecze

Wymiary 6x4m; zasilanie standardowe, sieć internetowa; mały zlew techniczny.

- Pracownia instalacji urządzeń elektronicznych (sugerowana lokalizacja-piętro)

Wymiary proponowane

6x12m

Parametry zasilania

Stanowiska wyposażone w zasilanie 230V/AC w układzie TN-S – 8 gniazd napięcie stałe 24V/8A i podwójne gniazda sieci LAN,

Sieć powinna posiadać zabezpieczenia ochroną przeciwporażeniową oraz powinna być wyposażona w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny.

Ilość stanowisk

8 stanowisk

Wyposażenie stanowiska

stół warsztatowy z wyciągiem wentylacyjnym nad stołem

Zaplecze

Wymiary 6x4m; zasilanie standardowe, sieć internetowa; mały zlew techniczny.

Taras na dachu

Powierzchnia 6x6m; Ekspozycja południowa bez przeszkód terenowych z masztami (3 sztuki) do montowania anten, taras zabezpieczony barierkami umożliwiającymi bezpieczne przebywanie uczniów.

- Pracownia eksploatacji urządzeń elektronicznych (sugerowana lokalizacja-piętro)

Wymiary proponowane

6x12m

Parametry zasilania

Sieć w układzie TN-S wyposażona w zabezpieczenie ochronne przeciwporażeniowe oraz wyposażona w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny. Wszystkie stanowiska powinny być wyposażone w napięcie stałe 24V/8A i podwójne gniazda sieci LAN

Ilość stanowisk

8 stanowisk

Wyposażenie stanowiska

stanowisko wyposażone w 1 gniazdo o parametrach zasilania 3x400V/AC oraz 8 gniazd przy stanowisku o parametrach 230V/AC.

Zaplecze

Wymiary 6x4m; zasilanie standardowe, sieć internetowa; mały zlew techniczny.

- Pracownia teleinformatyczna (sugerowana lokalizacja-piętro)

Wymiary proponowane

6x12m

Parametry zasilania

Okablowanie sieci komputerowej oraz telefonicznej (PSTN, ISDN) doprowadzone do punktu centralnego (szafa Rack)

Przewody od wszystkich gniazd komputerowych i telefonicznych (analogowych ISDN) doprowadzone do jednego punktu, celem umożliwienia połączenia ich z patschpanelami w szafie typu Rack.

Poprowadzone dwa przewody USB od punktu centralnego (szafa typu Rack) do stanowiska nauczyciela, przeznaczone do konfiguracji centrali telefonicznej zbiorczej oraz obsługi serwera zamontowanego w szafie Rack.

Od punktu centralnego (szafa Rack) do projektora podwieszonego pod sufitem poprowadzony przewód VGA (umożliwienie pokazu konfiguracji serwera)

Stanowiska uczniowskie umieszczone w 2 rzędach, w sposób umożliwiający montaż centralki telefonicznej naściennej. Przy każdym stanowisku stojak Rack do zamontowania urządzeń sieciowych (routery, przełączniki) oraz półek do przechowywania aparatów telefonicznych i sprzętu pomiarowego)

Ilość stanowisk

8 stanowisk

Wyposażenie stanowiska

Stół  typu warsztatowego, umożliwiający ustawienie dwóch komputerów i aparatów telefonicznych.

Przy każdym ze stanowisk:

-4 gniazda komputerowe (RJ45) połączone w sieć LAN w topologii gwiazdy (topologia fizyczna wspólna dla wszystkich stanowisk)

-2 gniazda telefoniczne (RJ11) połączone w topologii gwiazdy (topologia fizyczna wspólna dla wszystkich stanowisk)

-2 gniazda na linię  ISDN (RJ45) połączone w topologii gwiazdy (topologia fizyczna wspólna dla wszystkich stanowisk)

-stół montażowy z doprowadzonym przyłączem jednofazowym 230V/50 Hz zakończonym 12–toma gniazdami sieciowymi, wyposażony w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym, oświetlony zgodnie z normą.

1 stanowisko nauczyciela,

-2 gniazda komputerowe (RJ45) połączone w sieć LAN w topologii gwiazdy (topologia fizyczna wspólna dla wszystkich stanowisk)

-2 gniazda telefoniczne (RJ11) połączone w topologii gwiazdy (topologia fizyczna wspólna dla wszystkich stanowisk)

-2 gniazda na linię  ISDN (RJ45) połączone w topologii gwiazdy (topologia fizyczna wspólna dla wszystkich stanowisk)

- doprowadzone przyłącze jednofazowym 230V/50Hz zakończone 6 gniazdami sieciowymi wyposażone w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym, oświetlone zgodnie z normą

- tablica rozdzielcza umożliwiająca załączenie napięcia na każdym stanowisku, dla każdego stanowiska zabezpieczenie różnicowo-prądowe, nadprądowe oraz przeciwprzepięciowe. Wskazany UPS.

-ogólnodostępny wyłącznik awaryjny oświetlony zgodnie z normą odłączający napięcie na wszystkich stanowiskach.

Należy przewidzieć wentylację mechaniczną dla stanowisk uczniowskich w związku z wykonywanymi ćwiczeniami z wykorzystaniem technik lutowania , zgrzewania itp.

Zaplecze

Wymiary 6x4m; zasilanie standardowe, sieć internetowa; mały zlew techniczny.

- Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki (sugerowana lokalizacja-piętro lub parter)

Wymiary proponowane

6x12m

Parametry zasilania

Sieć w układzie TN-S Moc 5 kW

Zabezpieczenia:

wyłącznik główny – zabezpieczenie różnicowe i nadprądowe

Stanowiska pomiarowe – zabezpieczenie różnicowe i nadprądowe (w rozdzielnicy)

Ilość stanowisk

8 stanowisk

Wyposażenie stanowiska

stół warsztatowy, stanowisko wyposażone w gniazdo 3 fazowe gniazdo 1 fazowe podwójne

Zaplecze

Wymiary 6x4m; zasilanie standardowe, sieć internetowa; mały zlew techniczny.

- Pracownia montażu systemów energetyki odnawialnej

Wymiary proponowane

12x16m

Ogólne wyposażenie sali:

- oświetlenie naturalne

- oświetlenie sztuczne ogólne (zgodnie z normami),

- posadzka równa łatwo zmywalna, antypoślizgowa

- dwa zlewy techniczne stalowe, duże z ciepłą i zimną wodą.

Wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

(6 stanowisk):

Wymiary stawiska 3mx3m,  ściany stanowisk wykonane z materiałów (cegła lub płyta osb lub płyta mdf)

	Przyłącze elektryczne ( 1 gniazdo trójfazowe AC 16A, 4 gniazda 1-fazowe AC 20A, DC 12V/24V 5A(zaciski dla 12V i 24V)) z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażone 
w wyłączniki awaryjne i wyłącznik centralny.

- Przyłącze wody zimnej

- Przyłącze wody ciepłej

- Przyłącze c.o.(osobna instalacja)

- Instalacja sprężonego powietrza

- Przyłącze kanalizacyjne

- Spust kanalizacyjny podłogowy

- Wentylacja nawiewno-wywiewna typu grawitacyjnego

- Wentylacja nawiewno-wywiewna ze wspomaganiem mechanicznym

- Wyprowadzony przewód ochronny

Przyłącze elektryczne należy wykonać w formie pulpitów zasilania, umiejscowionych na ścianie.

Każde stanowisko musi posiadać komplet zabezpieczeń w rozdzielnicy z możliwością odłączenia zasilania na stanowisko.

Instalacje wody zimnej, ciepłej i c.o. musi posiadać punkt rozdzielczy z zaworami na każde stanowisko (punkt ten musi znajdować się w sali)

Przewód kominowy(trzy przewody kominowe) – przeznaczone do podłączenia kotła na biomasę stałą, kocioł gazowy i olejowy

Przewody wentylacyjne (2 sztuki)  do podłączenia powietrznej pompy ciepła.

Przejście przez przegrody do wyprowadzenie przewodów do gruntowej pompy ciepła.

Zaplecze magazynowe

Wymiary 3x12m; zasilanie standardowe, sieć internetowa; 2 gniazda podwójne, 1-fazowe 16 A; oświetlenie naturalne i oświetlenie sztuczne.

Uwaga. Zaplecza do sal powinny znajdować się koło siebie i powinno być swobodne przejście miedzy nimi (bez drzwi)

- Pracownia eksploatacji systemów energetyki odnawialnej

Wymiary proponowane

12x16m

Ogólne wyposażenie sali:

- oświetlenie naturalne

- oświetlenie sztuczne ogólne,

- posadzka równa łatwo zmywalna, antypoślizgowa

- dwa zlewy techniczne, stalowe, duże z ciepłą i zimną wodą

Wymiary stawiska 3mx3m,  ściany stanowisk stałych wykonane z cegły  lub płyt osb i mdf dla wydzieleń przestawnych, umożliwiające montaż systemów energetyki odnawialnej.

Wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

(6 stanowisk):

Przyłącze elektryczne ( 1 gniazdo trójfazowe AC 16A, 4 gniazda 1-fazowe AC 20A, DC 12V/24V 5A (zaciski dla 12V i 24V)) z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik centralny.

  - Przyłącze wody zimnej

  - Przyłącze wody ciepłej

  - Przyłącze c.o.

  - Instalacja sprężonego powietrza

  - Przyłącze kanalizacyjne

  - Spust kanalizacyjny podłogowy

  - Wentylacja nawiewno-wywiewna typu grawitacyjnego,

  - Wentylacja nawiewno-wywiewna ze wspomaganiem mechanicznym z   każdego stanowiska wyprowadzony przewód ochronny(główna szyna uziemiająca).

Przyłącze elektryczne należy wykonać w formie pulpitów zasilania umiejscowionych na ścianie.

Każde stanowisko musi posiadać komplet zabezpieczeń w rozdzielnicy z możliwością odłączenia zasilania na stanowisko.

Instalacje wody zimnej, ciepłej i c.o. musi posiadać punkt rozdzielczy z zaworami na każde stanowisko (punkt ten musi znajdować się w sali)

Przewód kominowy(trzy przewody kominowe) – przeznaczony do podłączenia kotła na biomasę stałą, kocioł gazowy i olejowy

Przewody wentylacyjne (2 sztuki) do podłączenia powietrznej pompy ciepła  usytułowane końcach pomieszczeń.

Przejście przez ścianę do wyprowadzenie przewodów do gruntowej pompy ciepła

Zaplecze magazynowe

Wymiary 3x12m; zasilanie standardowe, sieć internetowa; 2 gniazda podwójne, 1-fazowe 16 A; oświetlenie naturalne i oświetlenie sztuczne.

Uwaga. Zaplecza do sal powinny znajdować się koło siebie i powinno być swobodne przejście miedzy nimi (bez drzwi)

Dach

Dach nad pracowniami energetyki odnawialnej, umożliwiający prace uczniów przy montażu instalacji urządzeń. Dach odpowiednio zabezpieczony przed upadkiem z wysokości. Powierzchnia dachu umożliwiająca wykonywanie otworów pod kołki montażowe.

Wykonanie modelu dachu spadzistego o kacie 30o pokryty dachówką ceramiczną.

Wyprowadzone przyłącze do przewodu ochronnego.

Wyjście na dach z korytarza. Szerokość schodów około 2 m

Wykonanie kanału do przeprowadzania przewodów dla instalacji fotowoltaicznej, solarnej, elektrowni wiatrowej – nad dwoma pracowniami.

- Pracownia kosztorysowania (sugerowana  lokalizacja- parter)

Wymiary proponowane

Pow. 72m2

Ilość stanowisk

15 stanowisk

Stanowisko komputerowe: z dostępem do co najmniej czterech gniazd 230 V ,

z podłączeniem do sieci lokalnej i z dostępem do internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia).

Stanowisko nauczyciela: wyposażone w komputer z podłączeniem do sieci lokalnej, z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową, skanerem oraz projektorem multimedialnym.

Po obu stronach rozmieszczonych 6 gniazd 230 V.

Zasilanie stanowiska: napięcie przemienne: 1- fazowe; 3 – fazowe (tylko jedno);

(zabezpieczone osłoną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny). Osobna instalacja elektryczna do zasilania komputerów.

Dodatkowo:

Zainstalowany punkt czerpalny zimnej i ciepłej wody z zapewnionym odpływem poprzez kanalizację.

Zaplecze

Wymiary 6x4m; zasilanie standardowe, sieć internetowa; mały zlew techniczny.

- Pracownia cyfrowych procesów poligraficznych (sugerowana lokalizacja-

parter)

Wymiary proponowane

6x15m

Parametry zasilania

W pracowni należy zapewnić:

- instalację elektryczną 230 V/AC minimum 10 gniazd na stole monterskim, wyposażonym w zabezpieczenia przeciwporażeniowe, zabezpieczenie komputerów, oraz w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny.

- dwie instalacje strukturalne sieci LAN z podwójnymi gniazdami RJ45/8P8C jedna podtynkowa oraz druga natynkowa z możliwością rekonfiguracji przez uczniów z szafami RACK.

Ilość stanowisk

15 stanowisk

Wyposażenie ogólno-dydaktyczne pracowni:

−komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

−drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

−projektor multimedialny,

−telewizor,

−ekran projekcyjny,

−tablica szkolna biała suchościeralna,

−tablica flipchart.

Sala pracowni wyposażona w 15 stołów monterskich (170x80cm) warsztatowych, dodatkowo na każdym stanowisku dostawka z obu stron na dwa  komputery z dużymi monitorami LCD 24'' poza stołem monterskim. Na środku pracowni długi stół na potrzeby wspólne, oraz miejsce na ruchome ścianki do montażu instalacji natynkowej.

Wyposażenie specjalistyczne:

-płyta montażowa,

-narzędzia instalatorskie niezbędne do wykonywania i modernizacji sieci lokalnych,

-kompletnie wyposażona szafa dystrybucyjna wraz z, użytkowanym w pracowni, okablowaniem strukturalnym, prowadzonym w standardowym systemie natynkowym (z możliwością dostępu podczas zajęć) oraz punktami elektryczno-logicznymi,

-stół monterski warsztatowy z matą i opaską antystatyczną

-wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

-tester okablowania sieciowego,

-analizator sieciowy z funkcją testera okablowania sieciowego.

-wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

-kable UTP, miedziane (skrętki) komputerowe różnych kategorii (od kategorii 5E),

-złącza typu RJ45/P8PC, do zarabiania patchcord'ów,

-patch panele, do nauki zarabiania przewodów w szafach krosowniczych,

-przewody światłowodowe,

-pigtaile, szybkozłącza oraz półzłącza do obróbki przewodów światłowodowych,

-elementy systemów prowadzenia przewodów sieci strukturalnych, na- i podtynkowych, elementy montażowe

-wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu.

Zaplecze

Wymiary 6x4m; zasilanie standardowe, sieć internetowa; mały zlew techniczny.

- Pracownia drukowania cyfrowego (sugerowana  lokalizacja- parter)

Wymiary proponowane

6x15m

Wymagania dotyczące pomieszczenia:

•	wielkość pomieszczenia pozwalająca na zorganizowanie ok. 4 stanowisk uczniowskich oraz stanowiska ogólnodydaktycznego dla nauczyciela i stanowiska prezentacyjnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami ok. 70m2),

•	pomieszczenie z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością regulacji zaciemnienia (np. żaluzje),

•	oświetlenie sztuczne ogólne (preferowane oświetlenie lampami z oprawami rastrowymi – dającymi światło rozproszone),

•	oświetlenie punktowe,

•	pomieszczenie z ilością gniazdek elektrycznych i LAN odpowiednią do liczby stanowisk komputerowych,

•	podłoga łatwa do utrzymania w czystości, antypoślizgowa,

•	ściany pomalowane na neutralny, jasny kolor, pozwalający na wyświetlanie projektów,

•	drzwi szer. min 110 cm

Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk w pracowni:

1.	Stanowisko przygotowania publikacji do druku cyfrowego (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w:

▪	komputer do przygotowania publikacji do druku z niezbędnym oprogramowaniem

▪	połączone w sieć, z dostępem do Internetu.

2.	Stanowisko do druku cyfrowego i druku 3D (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

▪	komputer do przygotowania publikacji do druku z oprogramowaniem

▪	połączone w sieć, z dostępem do Internetu,

▪	urządzenie do drukowania cyfrowego wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem,

▪	sieciowa postscriptowa drukarka laserowa,

▪	przyrządy kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw na czterech uczniów).

Wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów.

•	obwód elektryczny zabezpieczony oddzielnym wyłącznikiem różnicowo-prądowym z poczwórną liczbą gniazd w stosunku do liczby komputerów,

•	zasilanie stanowisk w energię elektryczną: każde ze stanowisk do przygotowania publikacji do druku cyfrowego, powinno mieć zasilanie jednofazowe, oddzielnie zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi, zabezpieczenie różnicowo-prądowe może być wspólne dla wszystkich gniazd w pracowni, (3 - 4 gniazda z bolcem ochronnym dla każdego stanowiska), stanowiska do druku cyfrowego i 3D około  6 gniazd z bolcem ochronnym dla każdego stanowiska oraz złącze siłowe (trójfazowe).

•	okablowanie strukturalne w obowiązującym standardzie z szafą krosowniczą z wentylacją,

•	instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, krążenie naturalne.

Ilość stanowisk

8 stanowisk

Woda – zlewy techniczne, stalowe, duże 2 sztuki.

Zaplecze

Wymiary 6x4m; zasilanie standardowe, sieć internetowa; mały zlew techniczny.

- Pracownia projektowania lokalnych sieci komputerowych (sugerowana

lokalizacja- parter)

Wymiary proponowane

6x15m

Parametry zasilania

W pracowni należy zapewnić:

-instalację elektryczną 230 V/AC minimum 10 gniazd na stole monterskim wyposażone w zabezpieczenia przeciwporażeniowe zabezpieczenie komputerów, oraz w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny.

-dwie instalacje strukturalne sieci LAN z podwójnymi gniazdami RJ45/8P8C jedna podtynkowa oraz druga natynkowa z możliwością rekonfiguracji przez uczniów z szafami RACK

Ilość stanowisk

8 stanowisk

Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

−komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

−drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

−projektor multimedialny,

−telewizor,

−ekran projekcyjny,

−tablica szkolna biała suchościeralna,

−tablica flipchart,

−apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Sala pracowni wyposażona w: 15 stołów monterskich (170x80 + 2 dostawki komputerowe) warsztatowych dodatkowo na każdym stanowisku dostawka z obu stron na dwa  komputery z dużymi monitorami LCD 24'' poza stołem monterskim. Na środku pracowni długi stół na potrzeby wspólne, miejsce na ruchome ścianki do montażu instalacji natynkowej.

Stanowisko powinno umożliwiać wykonywanie poniższych zadań

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

- płyta montażowa,

- narzędzia instalatorskie niezbędne do wykonywania i modernizacji sieci lokalnych,

- kompletnie wyposażona szafa dystrybucyjna wraz z, użytkowanym w pracowni, okablowaniem strukturalnym, prowadzonym w standardowym systemie natynkowym (z możliwością dostępu podczas zajęć) oraz punktami elektryczno-logicznymi,

- stół monterski warsztatowy z matą i opaską antystatyczną.

wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- tester okablowania sieciowego,

- analizator sieciowy z funkcją testera okablowania sieciowego.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- kable UTP, miedziane (skrętki) komputerowe różnych kategorii (od kategorii 5E),

złącza typu RJ45/P8PC, do zarabiania patchcord'ów,

- patch panele, do nauki zarabiania przewodów w szafach krosowniczych,

przewody światłowodowe,

- pigtaile, szybkozłącza oraz półzłącza do obróbki przewodów światłowodowych,

- elementy systemów prowadzenia przewodów sieci strukturalnych, na- i podtynkowych, elementy montażowe

Zaplecze

Wymiary 6x4m; zasilanie standardowe, sieć internetowa; mały zlew techniczny

1.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa powinna zawierać również projekty przyłączy mediów, projekt ogrodzenia, projekt ścieżek, zjazdu/ów z drogi publicznej, dojść i dojazdów oraz miejsc parkingowych i części rekreacyjnej na zewnątrz budynku. W ramach zadania Jednostka Projektowa w ramach oferowanej ceny ryczałtowej zobowiązana jest (oprócz uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę) dokonać w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgłoszeń lub uzyskania pozwoleń warunkujących prawidłową realizację inwestycji tj. zgłoszenie lub pozwolenie na budowę przyłączy, zjazdu/ów z drogi publicznej, pozwolenia na wycinkę drzew, itp..

W zakres dokumentacji projektowej w/w. zadania wchodzi:

- opracowanie dwóch odmiennych  koncepcji projektu architektoniczno-budowlanego z kontynuowaniem  rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych jak w budynku istniejącym, (rzuty, elewacje, przekroje i opisy techniczne, wizualizacje 3D) i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego;  - w ilości po 2 egz.,

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (mapa do celów projektowych – mapa wektorowa) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego;

- opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego;  - w ilości po 2 egz.,

- dokumentacja geotechniczna (m.in. badania geologiczne, opinia geotechniczna i projekt geotechniczny oraz inne niezbędne) wymagana prawem  w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonanie projektu wykonawczego  – w ilości 6 egz.,

- inwentaryzacja  budowlana, instalacyjna  istniejących budynków szkoły w zakresie niezbędnym do rozbudowy,

- ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejącego, stwierdzająca  jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniająca oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku, obejmująca inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i elementów ogólnobudowlanych, badania podłoża gruntowego, badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych, badania mechaniczno-strukturalne wbudowanych materiałów, sprawdzającą analizę statyczną – dynamiczną elementów i ustroju konstrukcyjnego,

- uzgodnienia branżowe,  uzyskanie dokumentów wymaganych prawem budowlanym i innymi przepisami tak, aby możliwe było wykonanie i funkcjonowanie  prawidłowych instalacji w rozbudowanym skrzydle,

- opracowanie kompletnego projektu budowlanego (wszystkie branże) łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej  –    w ilości 6 egz.;

- opracowanie kompletnych projektów wykonawczych budynku  i zagospodarowania terenu oraz budowy przyłączy, zjazdów z drogi publicznej, dojazdów, chodników i innych elementów dla każdej branży oddzielnie: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, i inne niezbędne) – w ilości 6 egz.;

- opracowanie projektu wnętrz, wraz z propozycją kolorystyki i rodzaju wykończenia i   przedłożenie do akceptacji Zamawiającego

- opracowanie kompletnych projektów przyłączy wszystkich niezbędnych mediów     - w ilości po 5 egz.;

- opracowanie kompletnego projektu technologicznego w zakresie technologii wyposażenia pracowni i uzyskanie pozytywnych opinii rzeczoznawców p.poż, sanepid, i bhp - w ilości 5 egz.; - jeśli będzie wymagane

- opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy)  – w ilości po 5 egz.,  - jeżeli wystąpią kolizje

- przygotowanie projektu inwentaryzacji  zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją - jeśli zajdzie potrzeba – w ilości 2 egz.,

- opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej,  niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę i innych zawartych w projektach wykonawczych z podziałem na etapy, branże i poszczególne części tj. budynek, chodniki, ogrodzenie itd. – w ilości 3 egz. w tym: aktualizacja kosztorysów inwestorskich w okresie trwania rękojmi na życzenie Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych,

- specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 3 egz.,

- złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i załącznikami oraz uzyskanie przez Jednostkę Projektową w imieniu Zamawiającego decyzji o Pozwoleniu na Budowę, (jeśli na tym etapie zajdzie potrzeba wyjaśnień, poprawek, korekt to Jednostka Projektowa je wykona bez zbędnej zwłoki)

Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Strony tytułowe poszczególnych opracowań wchodzących w skład dokumentacji oraz metryki projektu na rysunkach muszą być wykonane zgodnie ze stosownymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna /DOC, DXF, ATH, XLS /. Dane na płycie muszą odpowiadać wersji papierowej i być odpowiednio ułożone i uporządkowane w katalogach. Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę należy wykonać po opieczętowaniu przez odpowiednie Urzędy i zamieścić na płycie CD przekazywanej Zamawiającemu.

Projektant powinien uzyskać wszelkie niezbędne opinie rzeczoznawców w tym BHP, PPOŻ, SANEPID oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę i inne wymagane pozwolenia lub zgłoszenia umożliwiające realizację zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekt konstrukcyjno-budowlany powinien być wykonany w oparciu o Eurokody które są zbiorem Norm Europejskich przeznaczonych do projektowania konstrukcji budynków oraz obiektów budowlanych - Normy PN-EN. Projektowanie konstrukcji  tylko i wyłącznie zgodnie z normami.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej,

- obowiązkowe zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawców budowlanych,

- przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją),

- dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych.

Jednostka Projektowa przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, ich zakres określają  postanowienia umowy.

W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z funkcjonowaniem budynku, oraz gdy zajdzie konieczność ich przeprojektowania, Jednostka Projektowa zobligowana jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego.

Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych przez Jednostkę Projektową  rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Jednostki Projektowej o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.

1.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU ARCHITEKTURY

Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym muszą spełniać aktualne warunki techniczne, którym powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej oraz ich usytuowanie.

- Opracowanie co najmniej dwóch  różnych koncepcji rozbudowy z uwzględnieniem wszystkich nie ujętych w niniejszym opracowaniu wytycznych i uwarunkowań, ostatecznie należy je uzgodnić z Zamawiającym na etapie koncepcji.

- Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy wymagane dla potrzeb posadowienia obiektów.

- Inwentaryzacja istniejących budynków szkoły w zakresie niezbędnym do rozbudowy.

- W przypadku kolizji projektowanej budowy z istniejącym drzewostanem, należy sporządzić inwentaryzację zieleni i uzyskać stosowne zezwolenie na usunięcie drzew. Zieleń niska zostanie odtworzona i uzupełniona po zakończeniu robót budowlanych.

- Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych, i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych i wodnych (jeśli dotyczy).

- Wszelkie ustalenia związane z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci, należy uzgodnić ze stosownymi organami.

- Mapa do celów projektowych.

- Opracowanie dwóch różnych koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wszystkich nie ujętych w niniejszym opracowaniu wytycznych i uwarunkowań, ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym.

Projekt budowlany powinien zawierać m.in.:

- projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500,

- rzuty, przekroje, elewacje – skala 1:100,

- opracowanie aranżacji wnętrz

- rysunki detali,

- zestawienie drzwi i okien,

- opis wystroju i urządzenia wnętrz

- charakterystykę energetyczną

- informację o obszarze oddziaływania obiektu

- informację BIOZ

Zobowiązanie projektowe dotyczy również uzupełnienia ewentualnych, wskazanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej nieprawidłowości i usunięcia ich we wskazanym czasie.

Projekt wykonawczy powinien m.in.:

- uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych, a w szczególności należy sprecyzować zastosowane metody i parametry techniczne izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

- zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego – których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,

- szczegółowe opisy rozwiązań i zestaw dobrze zwymiarowanych rysunków w skali 1:50, a przypadku detali – 1:20, 1:25. Można je traktować jako instrukcję wykonania na budowie poszczególnych elementów konstrukcyjnych,

- rysunki i opisy projektu wykonawczego powinny dotyczyć także przygotowania terenu pod budowę, robót instalacyjnych, robót związanych z zagospodarowaniem terenu

1.2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU KONSTRUKCJI

Projekt konstrukcyjny powinien zawierać m.in.:

- obliczenia statystyczne (wszelkich rodzajów konstrukcji niezbędnych do realizacji prac budowlanych),

- rzuty, przekroje obiektu (fundamenty, parter, stropy, schody, piętro, stropodach)

- wzmocnienia pod montaż określonych przez użytkowników urządzeń

- zbrojenia konstrukcji żelbetowych

- zestawienie stali konstrukcyjnej

1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU INSTALACJI

W związku z potrzebą wglądu do szachtów i tras przebiegu instalacji w celach edukacyjnych,

należy przewidzieć taką możliwość, poprzez zastosowanie odpowiednich zdejmowanych osłon.

Projekt instalacyjny powinien zawierać m.in.:

- instalacje wodno-kanalizacyjne,

- hydranty przeciwpożarowe,

- instalacje grzewcze (Zamawiający wymaga, aby zastosowano ekonomicznie uzasadnione rozwiązania, tj. niski koszt eksploatacji ),

- instalacje wentylacji,

- instalacje elektryczne,

- instalacje zasilania wraz z rozdzielnią główną, tablicami rozdzielczymi

- instalacje zasilania gniazd gospodarczych i oświetlenia oraz dedykowane dla komputerów, systemu elektronicznego,

- instalacje niskonapięciowe, teletechniczne i alarmowe,

- instalacje odgromowe.

- pozostałe wynikające z potrzeb funkcjonalnych obiektu

1.2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalna wymagana zapewniona trwałość poszczególnych elementów przedmiotowego budynku:

-	dla elementów konstrukcji i wydzielenia pomieszczeń	50 lat

-	dla elementów elewacji i pokryć dachowych		30 lat

-	dla elementów stolarki okiennej i drzwiowej itp.		15 lat

-	dla elementów orurowania i przewodów instalacyjnych	30 lat

-	dla elementów urządzeń i osprzętu instalacyjnego		15 lat

Ogólne wymagania zamawiającego dotyczące materiałów, wykończenia i wyposażenia:

- Ławy, stopy fundamentowe: - żelbetowe wylewane

- Ściany: - fundamentowe żelbetowe lub betonowe wylewane gr. 25cm

- wypełniające, zewnętrzne, wewnętrzne oddzielające poszczególne pomieszczenia

gr. 24-25cm ceramiczne, z bloczków gazobetonowych lub wapienno-piaskowych

W budynku szkoły nie stosujemy ścianek gipsowo-kartonowych. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe

- Tynki: - wewnętrzne tradycyjne cementowo-wapienne lub gipsowe układane maszynowo;  w komunikacji mozaikowe do wysokości 160cm

- zewnętrzne cienkowarstwowe na siatce, systemowe  silikonowe lub silikatowe, na cokoły wodoodporne mozaikowe

- w pracowni montażu systemów energetyki odnawialnej i wskazanych przez użytkownika jedna ściana nie otynkowana

-  pomieszczenia mokre okładzina ścienna z płytek ceramicznych 30x30cm do wysokości drzwi

-  umywalki i zlewy zabezpieczone fartuchem z płytek ceramicznych 30x30cm do wysokości 160cm

- Podłogi:- na gruncie z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego XPS odpowiedniej grubości; na stropach izolacje akustyczne

- komunikacja gres antypoślizgowy wym. 30x60cm o wysokiej klasie ścieralności (przewidywanej dla budynków użyteczności publicznej)

- pracownie ze stanowiskami komputerowymi wykładzina antypoślizgowa np. tarkett o właściwościach antyelektrostatycznych, przewidziane w podłogach kanały instalacyjne do poszczególnych stanowisk

- pracownie  energetyki odnawialnej i pracownie warsztatowe: gres techniczny o podwyższonych parametrach antypoślizgowych

- Wykończenie ścian:-  gruntowanie i malowanie sufitów białą farbą akrylową, odporną na szorowanie i wycieranie , z wyjątkiem miejsc gdzie będą zastosowane sufity podwieszone,

-  gruntowanie i malowanie ścian plamoodporną, odporną na szorowanie i ścieranie farbą nie toksyczną w pracowniach, natomiast w komunikacji powyżej tynków mozaikowych,

- Stolarka drzwiowa:- drzwi w pracowniach aluminiowe, malowane proszkowo, przeszklone o szerokości w świetle  co najmniej 0,9 m i wysokości co najmniej 2 m wraz z futryną z zamkiem na klucz i uchwytem, krawędzie ścian koło drzwi zabezpieczone kątownikiem drewnianym. Szklenie w drzwiach bezpieczne.

- drzwi do łazienki o szerokości min. 90 cm, (płytowe pełne, wzmocnione, okleina hpl,  tuleje nawiewne min 0,022m2,

- drzwi  ppoż na korytarzu przy wydzieleniu – aluminiowe lub stalowe, malowane proszkowo, w klasie odporności ogniowej odpowiednio, zaopatrzone w samozamykacze. Szklenie w drzwiach bezpieczne.

- Stolarka okienna: - 	okna i ewentualne drzwi balkonowe, rozwierano - uchylne z wysokoudarowego profilu PVC-U, minimum 6-komorowego, z okuciami obwiedniowymi  (rama, skrzyło słupek) w kolorze białym,

-	szklenie szkłem niskoemisyjnym zespolonym dwukomorowym,

-	wymagana infiltracja powietrza zgodna z obowiązującymi warunkami  technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

-  podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej, systemowo i kolorystycznie spójne z oknami i drzwiami balkonowymi,

-  podokienniki zewnętrzne powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian nie mniej niż 40 mm.,

-  podokienniki wewnętrzne o brzegach zaokrąglonych i szerokości parapetu min. 30 cm., z konglomeratu, z twardego polichlorku winylu powlekanego odporną na trudne warunki folią

- Armatura sanitarna: - armatura wisząca np. system Geberit, do uzgodnienia z Zamawiającym – urządzenia  średniej jakości, solidne o małej awaryjności

- w łazienkach wykonać  kabiny z płyty HPL gr. 13mm w kolorze, konstrukcja nośna profile aluminiowe, gałka z blokadą

- Balustrady wewnętrzne: - wykonane ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego. Ostateczny wybór rodzaju i kolorystyki do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Kominy: - systemowe, dostosowane do istniejących kotłów.

- Kolorystyka pomieszczeń przyjazna dla przewidzianych zastosowań edukacyjnych (posadzki, ściany, tynki, malowanie, stolarka i ślusarka malowana proszkowo, balustrady nierdzewne, szkło bezpieczne ) do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Należy stosować materiały jednego systemu, np. klej do płytek, masa do fugowania, izolacje w płynie, taśmy narożne, mankiety uszczelniające przy podejściach wodnych i kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, preparaty gruntujące.

- Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem, leżą w gestii Wykonawcy, na etapie projektu do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych przez Jednostkę Projektową  rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Jednostki Projektowej o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.

1.2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Wykonanie ciągów komunikacji pieszej z kostki brukowej (kolor i estetyka jak istniejąca).

- Wykonanie ogrodzenia przy tarasie pracowni urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)

- Obsadzenie terenu zielenią trawiastą

- Zagospodarowanie patio

2. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

2.1. Wykonawca robót będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

- zgodności sporządzonej na podstawie niniejszego PFU kompleksowej dokumentacji projektowej z realizowanymi robotami budowlano-montażowymi,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prawidłowej, zgodnej ze sztuką organizacji robót budowlanych,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w sąsiedztwie budowy i na samej budowie.

- stosowania materiałów i urządzeń, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzających, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry oraz certyfikaty bezpieczeństwa i jakości.

2.3. Zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego;

2.4. Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach kompleksu;

2.5. Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Użytkownika terenu;

2.6. Nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.7. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonawczych robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy wymaganych branż.

2.8. Do odbioru końcowego Wykonawca robót budowlanych przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością znajdującą się na działce: 50/1 obręb 4-90-05, przy ul. Inżynierskiej 1 w Zielonce.

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt należy wykonać zgodnie z postanowieniami

-  Ustawy z dn. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. Zm.)

-  Obowiązującymi Polskimi Normami,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki      budowlanej

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn.zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881ze zm.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 ),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. z Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. nr 124 poz. 1030).

- Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w  zawodach, w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

-  Inne obowiązujące przepisy