PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU DOMU DZIECKA W MIEJSCOWOŚCI

RÓWNE, GMINA STRACHÓWKA

TOM XXXX

BRANŻA DROGOWA

KATEGORIA OBIEKTU: XI

DZIAŁKA: 	Nr. ewid. 398/1

Obręb 0016 Równe

INWESTOR: 	Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

Projektował:		mgr  inż.  Ryszard Kubicki

nr  upr. 			St-95/90

specjalność:	konstrukcyjno – inżynieryjna w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych

Asystent: 	inż.  Dominik Kubicki

Data opracowania: 31 października 2016r.

Spis treści:

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot inwestycji

- Stan istniejący

- Plan sytuacyjny

- Rozwiązanie wysokościowe

- Odwodnienie

- Konstrukcja nawierzchni

- Roboty ziemne

- Roboty rozbiórkowe

- Geotechniczne rozpoznanie podłoża

# ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie projektanta

- Zaświadczenie o przynależności do MOIIB

- Uprawnienia budowlane

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny                                                                              Rys.0

- Rozwiązanie sytuacyjno- wysokościowe  				 Rys.1

- Przekroje konstrukcyjne		   					 Rys.2

- Szczegóły konstrukcyjne 							 Rys.3

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa domu dziecka dla 14 wychowanków w miejscowości Równe, gm. Strychówka powiat Wołomiński w zakresie branży drogowej, tj. drogi manewrowej, miejsc postojowych oraz chodników.

- Stan istniejący

Działka pod budowę znajduje się w sąsiedztwie terenu istniejącego domu dziecka (30 wych.)

Działka jest płaska. Częściowo zalesiona i zakrzaczona.

Na terenie działki znajduje się ogrodzony budynek mieszkalny, w którym mieszkają wychowawcy istniejącego domu dziecka.

Przez działkę przebiega też napowietrzna linia energetyczna SN, jest na niej też trafostacja słupowa, z której poprowadzone jest napowietrzne przyłącze energetyczne do budynku mieszkalnego. Południową granicą działki jest linia rozgraniczająca lokalnej drogi asfaltowej, od której poprowadzony jest wąski (3m) podjazd do budynku mieszkalnego.

- Plan sytuacyjny

Przyjęto drogę dojazdową o szerokości 4,5m oraz 6,0m. Na terenie zaprojektowano 7 miejsc postojowych o wymiarach 6,0x3,25m i 5,5x2,8m oraz 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 2,3x6,0m. Dla ruchu pieszego przeznaczono chodniki o szerokościach 2,1m; 2,3m; 2,5m oraz 3,0m.

Zjazd z drogi gminnej oraz chodnik w pasie drogowym jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

- Rozwiązanie wysokościowe

Przyjęto spadki podłużne drogi manewrowej o wartościach 0,5% oraz 1% a spadki poprzeczne dwustronne o wartości 1,8% oraz 2,0%.

Przyjęto spadki podłużne miejsc postojowych o wartościach 1% oraz 1,1%  a spadki poprzeczne zgodne z pochyleniem podłużnym drogi manewrowej.

Przyjęto spadki podłużne poprzeczne o wartościach 1,9-2,2%

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi manewrowej, miejsc postojowych i chodników będzie się odbywać powierzchniowo na teren przyległy.

- Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano drogi manewrowe o następującej konstrukcji:

8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej

3 cm – podsypka cem.-piaskowa 1:4

20cm – kruszywo betonowe 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

geowłóknina

Zaprojektowano miejsca postojowe o następującej konstrukcji:

10 cm – płyty ażurowe

5 cm – podsypka cem.-piaskowa 1:4

15cm – kruszywo betonowe 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

geowłóknina

Zaprojektowano chodniki o następującej konstrukcji:

6 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej

3 cm – podsypka cem.-piaskowa 1:4

10 cm – pospółka

geowłóknina

- Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczą się do korytowania. Wykonanie robót ziemnych mechanicznie, a w miejscach przebiegu instalacji ręcznie .

- Roboty rozbiórkowe

Nie przewidziano.

- Geotechniczne rozpoznanie podłoża

W podłożu terenu inwestycyjnego  powierzchowno występują piaski próchnicze  o miąższości 0,2-0,3m. Pod nimi zalegają osady niespoiste w postaci piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym a od głębokości 0,7-1,2m p.p.t piaski średnie również w stanie średnio zagęszczonym. Kompleks osadów piaszczystych występuje co najmniej do głębokości 4,0m p.p.t. Miejscowo w przedziale głębokości 1,9-3,5m p.p.t. stwierdzono przewarstwienie glin i glin próchnicznych w stanie plastycznym.

Swobodne zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 1,50-1,85m p.p.t. Warunki wodne określono jako przeciętne.

Grunty próchnicze należy w całości usunąć. Warstwa piasków drobnych zaliczono do grupy nośności G1 i  mogą one służyć jako posadowienie warstw konstrukcyjnych warstw drogowych.

Projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne określono jako proste.

# ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie projektanta

- Zaświadczenie o przynależności do MOIIB

- Uprawnienia budowlane

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, ( Prawo budowlane - Dz. U. 2016.961 z późn. zm.) ,oświadczam ,że opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branży drogowej:

Dokumentacja projektowa budowy domu dziecka na działce o nr ew. 398/1 w miejscowości Równe

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Ryszard Kubicki

Warszawa, październik 2016r.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny                                                                              Rys.0

- Rozwiązanie sytuacyjno- wysokościowe  				 Rys.1

- Przekroje konstrukcyjne		   					 Rys.2

- Szczegóły konstrukcyjne 							 Rys.3

# Text boxes

ARCHITEKCI

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE

BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

01-875 Warszawa  ul. Zgrupowania Żmija 1 m.56  tel. (22) 669-73-75

www.aba-architekci.pl    e-mail: biuro@aba-architekci.pl