PROJEKT ARCHITEKTONICZNY  I DROGOWY WYKONAWCZY

BUDYNKU DOMU DZIECKA W MIEJSCOWOŚCI

RÓWNE, GMINA STRACHÓWKA

KATEGORIA OBIEKTU: XI

DZIAŁKA: 	Nr. ewid. 398/1,

Jedn. ewid. 143 410 Strachówka ,Obręb 0016 Równe

INWESTOR: 	 POWIAT  WOŁOMIŃSKI  ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

PROJEKTANCI:

Architektura :  	  mgr  inż. arch. Barbara Targowska

upr. nr St-184/75

Arch. sprawdził:  	  mgr  inż. arch. Janusz Targowski

upr. nr St-558/73

Drogi:		  mgr inż. Ryszard Kubicki

upr. nr St- 95/90

Warszawa, styczeń .2017 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

ARCHITEKTURA

Opis techniczny

Rys. Nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu

Rys. Nr 2 – Rzut parteru

Rys. Nr 3-   Rzut więzby dachowej

Rys. Nr 4 – Rzut dachu

Rys. Nr 5 – Przekrój A-A

Rys. Nr 6 – Przekrój B- B

Rys. Nr 7 – Elewacja południowo – zachodnia

Rys. Nr 8 – Elewacja północna

Rys. Nr 9 – Elewacja północno – zachodnia

Rys. Nr10-  Elewacja wschodnia

Rys. Nr 11- Wykaz stolarki okiennej

Rys. Nr 12- Wykaz stolarki drzwiowej

Rys. Nr13 - Szczegół „A”

Rys. Nr 14- Szczegół „B”

Rys. Nr 15- Szczegół „C”

Rys. Nr 16-  Szczegół „D”

Rys. Nr 17- Balustrada pochylni

Rys. Nr 18- Szczegół wejścia na poddasze

Rys. Nr 19- Obudowa grzejników w budynku

Rys. Nr 20- Obudowa grzejników w ogrodzie zimowym

Rys. Nr 21- Szczegóły zabudowy okien w ogrodzie zimowym

Rys. Nr 22- Schodki wejściowe boczne

Rys. Nr 23 –Szczegóły tarasu

BUDYNEK ŚMIETNIKA

Rys. Nr 1ś  -  Rzut fundamentów,  dachu , elewacje

Rys. Nr 2ś  -  Rzut parteru, przekrój elewacje

Rys. Nr 2ś  -  Rzut więzby dachowej

OGRODZENIE TERENU

Rys. Nr 1º -  Ogrodzenie terenu - plan

Rys. Nr 2º-   Ogrodzenie rozwinięcia

Rys. Nr 3º -  Ogrodzenie systemowe – karta katalogowa

PW ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE DLA BUD. ISTN.

Opis techniczny

Rys. Nr 24 – rzuty, przekroje, zestawienie elementów

PROJEKT DROGOWY

Opis techniczny

Rys. Nr 1x  -  Plan sytuacyjny

Rys. Nr 2x  -  Szczegóły konstrukcyjne

Rys. Nr 3x  -  Szczegóły konstrukcyjne

Rys. Nr 4x  -  Projekt zjazdu z drogi gminnej

Niniejsza dokumentacja objęta jest Ustawą o Prawie Autorskim i każdorazowa jej zmiana

lub odstępstwo musi być uzgodnione z autorami projektu.

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

SPIS 	TREŚCI

1.Charakterystyka budynku

2.Parametry techniczne budynku

3.Wykaz pomieszczeń

4.Układ konstrukcyjny i rozwiązania materiałowe

5.Dach

6.Roboty wykończeniowe

7.Izolacje

8.Ogród zimowy i taras

9.Instalacje sanitarne

10. Instalacje elektryczne

11.Warunki ochrony przeciwpożarowej

12.Schodki zewnętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych

13.Budynek śmietnika

14.Ogrodzenie

15.Zagospodarowanie i wyliczenie mas ziemnych.

1.     Charakterystyka obiektu

Budynek zaprojektowano jako parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem nie użytkowym, o konstrukcji tradycyjnej.

Zaprojektowano  dach stromy, czterospadowy o spadku 20º.

Budynek funkcjonalnie podzielony jest na dwie części:

- część mieszkalną, z 7 pokojami dwuosobowymi i 4 łazienkami

oraz pokój dla osoby niepełnosprawnej z łazienką.

- część ogólną, w której  znajduje się salon połączony z jadalnią, kuchnia z zapleczem, pokój wychowawców i kotłownia.

W części centralnej, w strefie wejścia, po dwu stronach hallu zlokalizowano pomieszczenie do nauki, szatnię  odzieży zewnętrznej, wc z natryskiem i magazyn porządkowy.

W części południowej salonu zaprojektowano mocno przeszklony ogród zimowy.

W korytarzu znajduje się wnęka ze zlewozmywakiem

jednokomorowym, szafką stojącą z blatem i szafką górną na

szklanki , gdzie dzieci starsze będą mogły zrobić sobie herbatę.

W placówce zatrudnionych będzie 8 osób, 3 osoby na jedną zmianę.

2.   Parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy  -   473,12 m²

Powierzchnia użytkowa   -   389,62 m²

Powierzchnia komunikacji-   50,89 m²

Powierzchnia pomieszczeń gospod. i techn. – 11,59 m²

Kubatura			2 511,76 m³

3. Wykaz pomieszczeń

| Nr. | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Powierzchnia uż.w m² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pokój 2- osobowy | panele | 16,91 |
| 2 | Pokój 2- osobowy | panele | 13,99 |
| 3 | Przedpokój | wykładz. kauczuk. | 2,93 |
| 4 | Łazienka | terakota | 4,00 |
| 5 | Pokój 2-osobowy | panele | 13,99 |
| 6 | Pokój dla osoby niepełnospr. | panele | 14,11 |
| 7 | Przedpokój | wykładz. kauczuk. | 2,93 |
| 8 | Łazienka | terakota | 5,00 |
| 9 | Łazienka | terakota | 6,98 |
| 10 | Przedsionek | wykładz. kauczuk. | 3,60 |
| 11 | Korytarz 1 | wykładz. kauczuk. | 20,50 |
| 12 | Pokój 2-osobowy | panele | 16,91 |
| 13 | Pokój 2-osobowy | panele | 13,99 |
| 14 | Przedpokój | wykładz. kauczuk. | 2,93 |
| 15 | Łazienka | terakota | 4,00 |
| 16 | Pokój 2-osobowy | panele | 13,99 |
| 17 | Pokój 2-osobowy | panele | 16,91 |
| 18 | Przedpokój | wykładz. kauczuk. | 2,93 |
| 19 | Łazienka | terakota | 4,00 |
| 20 | Pokój do nauki | wykładz. kauczuk. | 10,16 |
| 21 | Przedsionek | wykładz. kauczuk. | 3,95 |
| 22 | Korytarz 2 | wykładz. kauczuk. | 7,70 |
| 23 | Korytarz 3 | wykładz.kauczuk. | 7,08 |
| 24 | Szatnia | wykładz. kauczuk. | 5,05 |
| 25 | Salon | deska barlinecka | 41,31 |
| 26 | Ogród zimowy | wykładz. kauczuk. | 22,99 |
| 27 | Jadalnia | deska barlinecka | 36,57 |
| 28 | Kuchnia | wykładz. kauczuk. | 14,69 |
| 29 | Zmywalnia | wykładz. kauczuk. | 5,56 |
| 30 | Pomieszczenie gospodarcze | terakota | 2,25 |
| 31 | WC personelu | terakota | 2,93 |
| 32 | Kotłownia | gres techniczny | 6,80 |
| 33 | Pokój wychowawców | panele | 11,42 |
| 34 | Dostawa towaru | wykładz. kauczuk. | 3,64 |
| 35 | Pom. przygotow.warzyw i owoc. | wykładz. kauczuk. | 5,29 |
| 36 | Sanitariat ogólny z natryskiem | terakota | 6,45 |
| 37 | Kryty taras | deski |  |
| 38 | Magazyn porządkowy | wykładz. kauczuk. | 2,10 |
| 39 | Archiwum | panele | 2,40 |
| 40 | Komunikacja | wykładz. kauczuk. | 6,51 |
| 41 | Pomieszczenie socjalne | panele | 1,48 |
| 42 | Magazyn pościeli | panele | 2,69 |
| Razem powierzchnia użytkowa | 389,62m² |

4.   Układ konstrukcyjny budynku i rozwiązania materiałowe.

Konstrukcja budynku jest mieszana: szkieletowo-ścianowa.

Szkielet – słupy, trzpienie w ścianach i podciągi żelbetowe

wylewane, beton B-25/30, stal A-III N.

Pod fundamentami – beton podkładowy C8/10, grubości 10 cm.

Ławy fundamentowe żelbetowe, beton C-25/30,spód fundamentów na rzędnej – 1,40 od poziomu  zera parteru budynku.

Beton o wskaźniku wodoszczelności W6.

Rampa dla niepełnosprawnych oraz schody na gruncie należy wykonać jako płytę żelbetową o grubości 15 cm, zbrojoną siatką z prętów Ø8 o oczku 15 x 15 cm.

Ściany fundamentowe żelbetowe, beton C-25/30, alternatywnie z bloczków betonowych 12x24x38 o klasie wytrzymałości B15, B20.

Nadproża nad oknami z prefabrykowanych elementów typu L-19, oparte na ścianach 20cm z każdej strony.

Strop monolityczny, żelbetowy, wylewany na mokro, ze zbrojeniem krzyżowym, oparty na ścianach murowanych i trzpieniach żelbetowych.

Strop grubości 22 cm z betonu C25/30 , wierzch na rzędnej +3,25,

Stal A III N.

Wieniec obwodowy żelbetowy, z betonu C-25/30 o wymiarach 25 x 25 cm, podciąg pod stropem wysokości 41 cm,  ścianka kolankowa nad stropem w ścianie zewnętrznej – wysokości 57 cm.

Ściany konstrukcyjne i ściany zewnętrzne grubości 25cm, cegła-wapienno- piaskowa  pełna , o wytrzymałości 20 MPa,  na zaprawie cementowo- wapiennej marki M10. Na ścianach wieniec żelbetowy.

Ścianki działowe o grubości 12,5 z cegły wapienno-piaskowej na   zaprawie M5, z wyjątkiem ścianek między pokojami mieszkalnymi i łazienkami, gdzie należy wykonać ścianki grubości 18 cm z cegły

akustycznej (A18) lub z materiału równoważnego, o nie

gorszych parametrach akustycznych.

Przewody wentylacyjne z elementów wentylacyjnych  o wymiarach 24x24cm lub alternatywnie z materiału równoważnego, o nie gorszych parametrach.

Zaprawy do ścian – cementowo-wapienne M10.

Pod ścianami wewnętrznymi grubości 25 cm ( są to ściany nie nośne), należy pogrubić beton posadzkowy o 10 cm do grubości 25 cm – w pasach  o szerokości ściany(25 cm).

Ściany te należy murować zostawiając przerwę 3 cm pod stropem. Przerwę tę wypełnić materiałem trwale plastycznym.

Ściana zewnętrzna ocieplona wełną skalną  grubości 20cm .Wełna skalna o współczynniku przenikania λ=0,035W/mK. Wełna

skalna twarda lub półtwarda do ociepleń ścian zewnętrznych.

Maty z wełny mocować do elewacji na klej i kołki systemowe

Ilość kołków na 1m² - 8 sztuk.

W trzech fragmentach ściana zewnętrzna jest pogrubiona do 57cm przez dodanie jednej warstwy cegły wapienno-piaskowej  pełnej żółtej, o grubości 12cm, spoinowanej. Spoina szerokości 10mm, w kolorze cegły.

Cegła zewnętrzna musi być powiązana ze ścianą konstrukcyjną kotwami ze stali kwasoodpornej o przekroju min 6mm. Ilość kotew – 5 sztuk na 1m², przy krawędziach otworów trzeba kotwy zagęścić.

5.   Dach

Więźba dachowa drewniana, układ konstrukcyjny krokwiowo-płatwiowy . Spadek dachu wynosi 20º.

Przekroje drewna (sosna):

- krokwie 10x20cm

- krokwie narożne 20x20cm

- płatwie 14x18cm

- płatew kalenicowa 14x18cm

- murłaty 14x14cm

- słupki i zastrzały 14x14cm

Murłaty i słupy układać na przekładce z papy.

Drewno zabezpieczyć preparatem impregnacyjnym chroniących elementy więźby przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów – szkodników drewna.

Dach kryty blachodachówką dwustronnie ocynkowaną i powlekaną kilkoma warstwami lakieru. Rekomendowane parametry blachy:

- wysokość profilu – 25-30mm

- długość modułu – max 1200mm

- waga modułu – do5kg/m²

- powłoka zabezpieczająca – poliester matowy

- kolor zielony – RAL 6029 lub 6030

Z korytarza części ogólnej budynku zaprojektowano wyłaz do

nieużytkowanego stropodachu. Wyłaz zaopatrzony jest w drabinkę

nożycową ( zakup), chowaną w skrzyni,  w grubości stropu,

dostosowaną do wymiaru otworu 80 x 80 cm.

Otwór w suficie podwieszonym zamaskować płytą sufitową o

wymiarach 79 x 79 cm w kątowniku aluminiowym 30 x 20 cm.

6. Roboty wykończeniowe

6.1.Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne kategorii II, zatarte

gładzią gipsową.

Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie, farbą emulsyjną w kolorze wg.

wskazań użytkownika.

6.2.  Wykładziny ścian:

W sanitariatach glazura do wysokości 2,10m- płytki o wymiarach

30x60 w układzie poziomym, fuga szer. 2mm w kolorze płytek.

Kolor glazury do uzgodnienia z użytkownikiem. W pomieszczeniach

sanitarnych dla osób niepełnosprawnych należy zamontować poręcze

przy sedesie i umywalce. Poręcz przy umywalce długości 50cm,

szerokość 24cm, montować na wysokości 80cm. Poręcz przy misce

ustępowej długości 60cm, szerokość24cm, montować na wysokości

65cm. Poręcze z rury Ø25mm, stal błyszcząca. Poręcze atestowane na

150kg z gwarancją 10lat.

6.3 Sufit podwieszony w korytarzu– rozbieralny na wysokości 2,7m od

podłogi, z płyt prasowanych z wełny mineralnej o wymiarach-

60x60cm, grubości15 mm ,laminowanych , o izolacyjności

dźwiękowej  do 44 dB i współczynniku odbicia światła na poziomie

do 90%, systemowy, z wpuszczonymi oprawami oświetlenia.

Płyty o krawędzi prostej, bez widocznej konstrukcji nośnej, na ruszcie

metalowym.

6.4. Parapety wewnętrzne w pokojach- z płyty MDF z okleiną w kolorze

jasnego drzewa (buk)grubości 4cm. W ogrodzie zimowym parapety z

konglomeratu kamiennego w kolorze białym, grubości min.2,5 cm.

Parapety o szerokości 40 cm ( wg. wykazu). Krawędzie fazowane.

6.5. Podłogi

Wszystkie podłogi – na gruncie, warstwy – od dołu:                                                                                                                           -piasek ubity na mokro – 20 cm

-beton B25 grubości 15 cm

-papa hydroizolacyjna

- styropian EPS 100 grubości 10 cm

-gładż cementowa M10, zbrojona siatką Rabitza, grub. 5 cm

-posadzka ( wykładzina kauczukowa, panele, terakota).

Uwaga- w łazienkach obniżyć podkład pod posadzkę o 1cm

W pokojach sypialnych – panele drewniane jasne – VI klasy    			ścieralności.

W przedsionku, korytarzu, ogrodzie zimowym, kuchni i	 w zapleczu kuchennym- wykładzina kauczukowa.

Wykładzina ta jest antypoślizgowa, trudno zapalna, redukuje odgłos kroków do 20dB,antystatyczna, wytrzymała na rozdarcie,

grub. 4 mm.

Wykładzina winna być układana w formie rolki lub z płyt o wymiarach  100x100cm, kolor jasnozielony (ewentualnie do uzgodnienia z użytkownikiem). Wykładzina jest odporna na działanie większości olejów i  tłuszczów, nie wydziela związków toksycznych. Na ścianach cokoły  10cm, zintegrowane z wykładziną.

salonie- deska barlinecka,  jasnożółta, o jednolitym rysunku drewna,    bez sęków i przebarwień, typu  Jesion, lakier półpołysk standard.  Wymiary deski – 207x14x 2200mm  (szer, gr, dł). Deski twarde o  gwarancji 20lat.

W łazienkach- płytki terakotowe 30x30cm, antypoślizgowe,  w  kolorze zielonym ( do uzg. z użytkownikiem). Przed ułożeniem płytek na podłodze i w kabinach prysznicowych należy wykonać dwukrotną warstwę hydroizolacyjną. Na ścianach – cokoły wys.10cm z tych samych

płytek. Fuga- szerokości 2mm, w kolorze trochę ciemniejszym niż płytki, klej systemowy.

W kotłowni- gres techniczny, płytki 60x60 na kleju systemowym z

cokołem z płytek wysokości 10 cm.

W łazienkach  i w zapleczu kuchennym- piony wod-kan obudowane zdejmowalnym  panelem  z płyty gipsowo- kartonowej, przykręcanej do metalowego stelaża, mocowanego do ścian z cegły.

W przedsionku wejścia głównego wycieraczka systemowa, wpuszczona w podłogę 22 mm, z wkładem aluminiowo-gumowym, o wymiarach 120 x 90 cm.

6.6.. Stolarka okienna

Okna z tworzywa o współczynniku przenikania  ciepła U=1,1 Wm²K trzyszybowe,   dwukomorowe, uchylno-rozwieralne, w kolorze białym. Okna winny  być zaopatrzone w mikrowentylację – nawiewniki higrosterowane, w każdym oknie, przepuszczające do 15 m³ powietrza na godzinę, z ochroną akustyczną 33dB.

Okucia okienne obwiedniowe. Izolacyjność akustyczna okien ≥32dB,             szyba zewnętrzna- niskoemisyjna.   Montaż okien należy wykonać z użyciem taśm uszczelniających  rozprężnych i pianki poliuretanowej,

tzw. montaż ciepły.

Zewnętrzną szczelinę między ścianą i oknem wypełnić silikonem.

6.7.  Drzwi

Futryny drewniane w kolorze drzwi.

Drzwi do kotłowni klasy EI 30. Drzwi wewnętrzne do pokoi- płytowe, drewniane, lakierowane z widocznym rysunkiem drewna.  Drzwi do łazienek- białe, zaopatrzone u dołu w otwory wentylacyjne z kratką poziomą białą o wymiarach 45x15cm. Okucia w kolorze żółtym dobrej jakości.  Futryny drewniane w kolorze drzwi.

Drzwi w zapleczu kuchennym, drewniane, płytowe, w kolorze białym. Futryny drewniane w kolorze drzwi. Drzwi zewnętrzne wejścia głównego, 2 pary, aluminiowe w kolorze naturalnego aluminium, szklone.

Drzwi zewnętrzne do korytarza i zaplecza kuchennego- szklone, z tworzywa. Przy drzwiach zewnętrznych samozamykacze.

Drzwi wewnętrzne do pokoi mieszkalnych zaopatrzyć w zamki Yale, drzwi zewnętrzne zaopatrzyć w zamki Yale i zasuwy.

6.8..Elewacje

Tynk zewnętrzny na ścianach cienkościenny na siatce z tworzywa,       systemowy, silikatowy, w kolorze białym. Tynk wykonać zgodnie z instrukcją ITB nr 334/02.”Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”. Tynk odporny na działanie warunków atmosferycznych (nie zachodzi mchem i nalotami z powietrza) Tynk ma wysoką paraprzepuszczalność.

Na cokole wysokości 30 cm tynk mozaikowy, strukturalny, o dużej odporności na uderzenia, odporny na działanie pleśni, grzybów, alg i zabrudzenia. Tynk systemowy w kolorze brązowym( RAL 1019) Fragmenty elewacji z cegły - spoinowane (bez tynku),  w kolorze kremowym.(kolor RAL 1014), spoiny w kolorze cegły.

Na ścianie podokiennej ogrodu zimowego tynk do wysokości okien strukturalny, mozaikowy , w kolorze brązowym (RAL 1019) . Wszystkie tynkowane ściany budynku w kolorze białym.

Kolor blachy na dachu – zielony ( RAL 6021).

Uwaga: Tynk wykonywać w przedziale temperatur  +5ºC ÷ +25ºC.

Opaska wokół budynku – z kostki betonowej, grubości 6 cm, w kolorze  szarym, obramowana krawężnikiem chodnikowym(30 x 8 cm).

Opaskę układać ze spadkiem 1,5 % od budynku.

Komin kotłowni- z rury Ø16 ze stali nierdzewnej, omurowany cegłą

szamotową do płaszczyzny dachu, powyżej – cegłą klinkierową , do wysokości 60 cm ponad dach.

6.9. Obróbki blacharskie i kominy

Obróbki gzymsu, parapety okienne zewnętrzne- z blachy powlekanej,

w kolorze blachy na dachu. ( RAL 6021) .Rynny Ø15 i rury spustowe

Ø12, z blachy stalowej, powlekanej w kolorze dachu (zielone RAL 6021)

Spadek w rynnach do rur spustowych 0,5%.

7.    Izolacje

7.1. Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne z cegły wapienno- piaskowej izolowane wełną skalną,

twardą lub  półtwardą,  grub. 20 cm, o współczynniku przenikania ciepła

0,034w/m²/K.

Stropodach izolowany wełną mineralną o współczynniku przenikania

ciepła 0,034 w/m²K, grubości 25 cm ( z paroizolacją)

Ściany fundamentowe izolowane polistyrenem ekstrudowanym,

grub.10cm i folią  kubełkową.

Podłoga izolowana styropianem EPS 100, grub. 10 cm

7.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Najwyższy poziom wód gruntowych znajduje się na rzędnej 1,50m od

poziomu terenu. Ściana fundamentowa , ławy i słupy do wysokości

posadzki należy izolować płynną izolacją  ( smarowanie dwukrotne) lub

podobnym materiałem o nie gorszych parametrach izolacyjnych.

Na wierzchu ławy fundamentowej i ściany fundamentowej  - izolacja z 2

warstw papy izolacyjnej 	na lepiku.

Dodatkowo, beton  w słupach z dodatkiem preparatu uszczelniającego.

Na dachu, na krokwiach – folia wstępnego krycia (FWK).

8.     Ogród zimowy i taras

Do salonu przylega, od frontu budynku – ogród zimowy z dużymi

oknami, którego przekryciem będzie ocieplony wełną mineralną dach, z

drewnianą podsufitką.

Pomieszczenie  jest ogrzewane, ściany wysokości 50 cm nad podłogą,

do okien. Parapety z konglomeratu , szerokości 40 cm , grubości 4 cm.

Z ogrodu zimowego będzie można wyjść na taras przy wejściu głównym.

Taras  wyłożony drewnianą deską tarasową rowkowaną:

-	odporną na działanie roślin, mchu itp.

-	antypoślizgową

-	nie odkształcającą się

-	nie popękaną, bez drzazg i sęków

-	w kolorze kasztanu lub orzecha.

Deski układać na legarach 8 x 8 cm, zabezpieczonych drewnochronem.

Legary układać na podkładkach dystansowych, na podkładzie betonowym C 25/30, grubości 15 cm.

9.  Instalacje sanitarne

Budynek zaopatrzony będzie w następujące instalacje:

Woda zimna- z istniejącej na sąsiedniej działce studni z systemem hydroforowym, który podaje wodę do kilku budynków, w rejonie inwestycji. Ciśnienie w sieci Ø40 wynosi 2,5 atm., istnieje możliwość zaopatrzenia w wodę projektowanego budynku.

Woda ciepła- wytwarzana w projektowanej w budynku kotłowni

gazowej, która produkować będzie również czynnik grzejny do

rozprowadzenia  centralną instalacją w obiekcie.

W pobliżu północno-wschodniego narożnika budynku, w odległości

ca  5,50m od ściany zewnętrznej zlokalizowano podziemny zbiornik

stalowy, systemowy, o wymiarach dł. 4,85mx szer. 1,25m (zgodnie z

projektem instalacji).

Kanalizacja sanitarna, ścieki z kuchni i sanitariatów

odprowadzone będą grawitacyjnie do systemowego, podziemnego

zbiornika na nieczystości, zlokalizowanego w pobliżu wjazdu na działkę.

Wentylacja mechaniczna w kuchni - nawiewno-wywiewna (wg projektu

instalacji sanitarnej) Wentylacja grawitacyjna- w łazienkach przewody

Ø14 z typowych wentylacyjnych  pustaków „ silka”)- pobudzona

wentylatorem na kratce. W pokojach- nawiew powietrza przez

nawietrzniki okienne, wywiew przez łazienki. Drzwi łazienek muszą być

zaopatrzone w dolną kratkę lub otwory  Ø 50 mm sztuk 5.

10. Instalacje elektryczne

- Instalacja oświetleniowa

- Instalacja gniazd

- Instalacja domofonowa,  przy drzwiach i furtce ogrodzenia

- Instalacja komputerowa- okablowanie w pomieszczeniach

mieszkalnych, pokoju do nauki i pokoju wychowawcy

- Instalacja monitoringu (4 kamery na narożnikach budynku)

- Oświetlenie i gniazda w budynku gospodarczym

- Oświetlenie terenu – lampy ledowe o wysokości 2,5m

- Instalacja odgromowa

- Zasilenie bramy przesuwnej

- Instalacja siłowa (zasilenie wentylacji)

- Instalacja detekcji gazu w kotłowni

- Instalacja sygnalizacji poziomu nieczystości w zbiorniku

11.     Warunki ochrony przeciwpożarowej

11.1. Parametry budynku

Powierzchnia budynku 					- 390 m²

Wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy -   6,5m

Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony z

poddaszem   nieużytkowym

Odległość od budynków sąsiednich- od najbliższego

budynku mieszkalnego, na tej samej działce           	-    29m

11.2.Kwalifikacja pożarowa budynku:

- kategoria zagrożenia ludzi –dopuszczalna ZL IV( budynek

zaprojektowano zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno –

budowlanych dla budynków ZL V, spełniono również wymagania

jak dla placówek wsparcia dziennego)

- zagrożenie wybuchem – nie występuje

- klasa odporności pożarowej  budynku  – co najmniej C

11.3. Budynek mieści się w jednej strefie pożarowej, z wyjątkiem

kotłowni, która jest pomieszczeniem zamkniętym ( wydzielonym

ścianami REI60 i drzwiami REI60)

11.4. Klasy odporności ogniowej elementów budowlanych:

|  | w/g Rozp. Min. Infr. | Projekt |
| --- | --- | --- |
| Gł. konstrukcja nośna | R60 | R120 |
| Konstrukcja dachu | R15 | R30 |
| Strop | REI 60 | REI 60 |
| Ściana zewnętrzna | EI 30 | EI 60 |
| Ściana wewnętrzna | EI 15 | EI 30 |
| Przekrycie dachu | RE 15 | RE 30 |

11.5. Warunki ewakuacji

Pozioma droga ewakuacji – korytarz ma szerokość 1,55m

Z budynku są dwa wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na teren,  w

odległości 24 m między nimi - główne  od strony drogi , drugie w ścianie

szczytowej, a trzecie  prowadzi do zaplecza kuchennego. Korytarz

ograniczony jest ścianami ceglanymi o odporności EI 60 (gr. 25cm) i EI

30 (gr. 12cm). Szerokość drzwi zewnętrznych w wejściu głównym-

170cm (szer. skrzydeł 100cm+ 70 cm) , w ścianie szczytowej -100 cm.

11.6. Urządzenia przeciwpożarowe

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu w przedsionku wejścia

głównego

- gaśnice z normatywną ilością środka gaśniczego (2kg/100m²pow.)

proszkowe i płynowe zlokalizowane w hallu przy wejściu

głównym(1) i w korytarzu przy wejściu w ścianie szczytowej (1).

11.7.  Zaopatrzenie w wodę - do zewnętrznego gaszenia pożaru ze

znajdującego się w odległości 120m zbiornika pożarowego o

pojemności 100m³ wody.

11.8. Dojazd do budynku- droga wewnętrzną szerokości 4,5m,

prowadzącą  do asfaltowej drogi gminnej.

12. Schodki zewnętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych

12.1. Schodki betonowe  z betonu B25/30, zbrojone prętami Ø10 ze

stali AO.

Schodki obłożyć gresem mrozoodpornym, antypoślizgowym,

o minimum 14-tym stopniem twardości. ( rys, nr 19), w kolorze

RAL  1019.

12.2. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych

Pochylnię wykonać z betonu B25/30, płytę zazbroić przeciwskurczowo

siatką z prętów Ø8 co 15 cm.

Pochylnię obłożyć gresem , jak schodki, zarówno płaszczyznę jezdną,

jak i krawężniki.

Balustrada ze stali nierdzewnej (rys. nr 15).

13.  BUDYNEK ŚMIETNIKA

13.1.Lokalizacja

Budynek usytuowano przy drodze wjazdowej na działkę, w

sąsiedztwie parkingu.

13.2.Funkcja

Budynek podzielony jest na dwa pomieszczenia:

-  magazyn odpadów, o wymiarach 3 x 3 m,  mieszczący dwa

kontenery   śmieciowe o gabarycie 120 x 90 x 100 cm,

-  magazyn na sprzęt  gospodarczy, taczki, łopaty, grabie itp.

o wymiarach 3 x 3 m.

13.3.Architektura

Budynek będzie nawiązywał swą architekturą do budynku

głównego, poprzez użycie tych samych materiałów : cegły „silki”

na ściany i blachy dachówkowej pokrycia dachu w kolorze ciemno

– zielonym.

Budynek jest parterowy, nie podpiwniczony, nieocieplony,

wentylowany grawitacyjnie.

13.4.Konstrukcja i materiały

Fundamenty betonowe, z betonu C25/30, zagłębione 100 cm poniżej

terenu.

Alternatywnie można je wykonać z bloczków betonowych

fundamentowych .

Fundament izolować  poprzez smarowanie  dwukrotne  izolacją płynną

ułożenie papy na lepiku przed murowaniem ściany.

Ściany zewnętrzne i działowa z cegły wapienno – piaskowej klasy

20 MPa na zaprawie systemowej.

Ściana zewnętrzna spoinowana, wewnątrz tynk cementowo- wapienny.

Malowanie farbą emulsyjną na biało.

Tynk wewnętrzny – kat.2, malowanie farbą emulsyjną na biało.

Dach dwuspadowy, krokwiowy (8 x 16cm), murłaty ,słupek i

płatew 14 x 14 cm. Pokrycie folią i blachą dachówkową na łatach

i kontr łatach (4x6 cm).

Drewno należy zabezpieczyć przed owadami i przeciwpożarowo.

Rynny i rury spustowe – Ø12, z blachy powlekanej w kolorze

białym.  Okno z tworzywa , uchylno – rozwieralne o wymiarach

90   x 90 cm, dwuszybowe – wystarczające dla bud.gospod.

Drzwi stalowe 180 x 180 cm w futrynie stalowej,z zamkami yale

oraz samozamykaczami.

Komin wywiewny z rury aluminiowej Ø16, mocowany do krokwi,

z przekładką neoprenową na styku z blacha dachu.

Rozstaw krokwi – 100 cm. Obróbka krokwi skrajnych- z blachy

powlekanej w kolorze blachy dachowej.

Parapet zewnętrzny z blachy, wewnętrzny z płyty MDF laminowanej na

biało, o grubości 4 cm, fazowany.

Posadzka – szlichta cementowa grub. 5 cm, zbrojona opiłkami

stalowymi , zatarta na gładko.

W ścianie bocznej śmietnika należy zabezpieczyć otwór trójkątny

siatką stalową ocynkowaną o oczkach 20 x 20 mm w

ramce z kątownika 30 x 30 x 3 mm .

13.5.Dane liczbowe

Powierzchnia budynku użytkowa          - 18,00 m²

Powierzchnia zabudowy 		      - 23,17 m²

Kubatura budynku			      - 75,32 m³

14.  OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe (zakup) z gotowych paneli

drucianych, szerokości 2,50m, mocowanych do słupków stalowych

60 x 60 mm.

Ogrodzenie montowane na podmurówce betonowej, wysokości 30 cm nad

ziemią, zagłębionej 80 cm poniżej terenu.

Szerokość podmurówki – 20 cm, w miejscu zakotwienia słupków

poszerzona do 30 cm. Beton podmurówki-  C20/25.

Wysokość paneli drucianych – 180 cm.

Drut paneli Ø6 lub Ø8, powlekany, w kolorze zielonym.

Brama przesuwna , szerokości 4,00 m ( zakup ).

Furtka szerokości 1,00 m ( zakup ).

Brama, furtka, słupki, panele – komplet systemowy.

15. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

15.1. W związku z realizacją projektowanej inwestycji planuje się następującą

gospodarkę mas ziemnych:

- użycie gruntu do podniesienia terenu pod budynek  do rzędnej ca

116,50m

- użycie gruntu do zasypek wokół budynku

- użycie mas ziemnych (humusu) do prac niwelacyjnych związanych  z

pracami budowlanymi na terenie.

15.2. Wyliczenie  ilości ziemi z wykopów pod fundamenty budynku

1) Warstwa ziemi humusowej grubości 20 cm						17 x 15,5 + 16 x 15,5 + 17 x 5,5 = 605 m²

2) Wykopy pod fundamenty

Ściany zewnętrzne

(15,70 +17,80 +13,40 +15,00 + 13,00 +11,00 + 17,50) x 2,00 x 1,00 =

206,80 m³

Ogród zimowy

( 9,00 +4,70 +3,20 +12,00 + 4.50) x 1 x 1 = 33,40 m³

Ściany wewnętrzne

( 13,00 + 13,00) x 3,60 x 1 = 93,60 m³

Stopy pod słupy

( 6 x 10) x 1 = 60 m³

Ściany wewnętrzne kotłowni

( 6 + 6 + 4,5 + 3,5) x 1,5 x 1 = 32,20 m³

Razem  423,80 m³

Rezerwa na ewentualną wymianę gruntu  100,00 m³

Ogółem 423,80 + 100,00 = 523,80 m³

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BUDYNKU DOMU DZIECKA W MIEJSCOWOŚCI

RÓWNE, GMINA STRACHÓWKA

BRANŻA DROGOWA

KATEGORIA OBIEKTU: XI

DZIAŁKA: 	Nr. ewid. 398/1

Obręb 0016 Równe

INWESTOR: 	Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

Projektował:		mgr  inż.  Ryszard Kubicki

nr  upr. 			St-95/90

specjalność:	konstrukcyjno – inżynieryjna w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych

Asystent: 	inż.  Dominik Kubicki

Data opracowania: 25 listopada 2016r.

SPIS  ZAWARTOŚCI  CZĘŚCI  DROGOWEJ

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

2. Stan istniejący

3. Plan sytuacyjny

4. Rozwiązanie wysokościowe

5. Odwodnienie

6. Konstrukcja nawierzchni

7. Roboty ziemne

8. Roboty rozbiórkowe

9. Geotechniczne rozpoznanie podłoża

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

Rys. Nr1. -  Rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe

Rys. Nr2. -  Przekroje konstrukcyjne

Rys. Nr3, -  Szczegóły konstrukcyjne

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa domu dziecka dla 14 wychowanków w miejscowości Równe, gm. Strachówka powiat Wołomiński w zakresie branży drogowej, tj. drogi manewrowej, miejsc postojowych oraz chodników.

- Stan istniejący

Działka pod budowę znajduje się w sąsiedztwie terenu istniejącego domu dziecka (30 wych.)

Działka jest płaska. Częściowo zalesiona i zakrzaczona.

Na terenie działki znajduje się ogrodzony budynek mieszkalny, w którym mieszkają wychowawcy istniejącego domu dziecka.

Przez działkę przebiega też napowietrzna linia energetyczna SN, jest na niej też trafostacja słupowa, z której poprowadzone jest napowietrzne przyłącze energetyczne do budynku mieszkalnego. Południową granicą działki jest linia rozgraniczająca lokalnej drogi asfaltowej, od której poprowadzony jest wąski (3m) podjazd do budynku mieszkalnego.

- Plan sytuacyjny

Przyjęto drogę dojazdową o szerokości 4,5m oraz 6,0m. Na terenie zaprojektowano 7 miejsc postojowych o wymiarach 6,0x3,25m i 5,5x2,8m oraz 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 2,3x6,0m. Dla ruchu pieszego przeznaczono chodniki o szerokościach 2,1m; 2,3m; 2,5m oraz 3,0m.

Zjazd z drogi gminnej oraz chodnik w pasie drogowym jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

- Rozwiązanie wysokościowe

Przyjęto spadki podłużne drogi manewrowej o wartościach 0,5% oraz 1% a spadki poprzeczne dwustronne o wartości 1,8% oraz 2,0%.

Przyjęto spadki podłużne miejsc postojowych o wartościach 1% oraz 1,1%  a spadki poprzeczne zgodne z pochyleniem podłużnym drogi manewrowej.

Przyjęto spadki podłużne poprzeczne o wartościach 1,9-2,2%

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi manewrowej, miejsc postojowych i chodników będzie się odbywać powierzchniowo na teren przyległy.

- Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano drogi manewrowe o następującej konstrukcji:

8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej

3 cm – podsypka cem.-piaskowa 1:4

20cm – kruszywo betonowe 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

geowłóknina

Zaprojektowano miejsca postojowe o następującej konstrukcji:

10 cm – płyty ażurowe

5 cm – podsypka cem.-piaskowa 1:4

15cm – kruszywo betonowe 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

geowłóknina

Zaprojektowano chodniki o następującej konstrukcji:

6 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej

3 cm – podsypka cem.-piaskowa 1:4

10 cm – pospółka

geowłóknina

- Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczą się do korytowania. Wykonanie robót ziemnych mechanicznie, a w miejscach przebiegu instalacji ręcznie .

- Roboty rozbiórkowe

Nie przewidziano.

- Geotechniczne rozpoznanie podłoża

W podłożu terenu inwestycyjnego  powierzchowno występują piaski próchnicze  o miąższości 0,2-0,3m. Pod nimi zalegają osady niespoiste w postaci piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym a od głębokości 0,7-1,2m p.p.t piaski średnie również w stanie średnio zagęszczonym. Kompleks osadów piaszczystych występuje co najmniej do głębokości 4,0m p.p.t. Miejscowo w przedziale głębokości 1,9-3,5m p.p.t. stwierdzono przewarstwienie glin i glin próchnicznych w stanie plastycznym.

Swobodne zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 1,50-1,85m p.p.t. Warunki wodne określono jako przeciętne.

Grunty próchnicze należy w całości usunąć. Warstwa piasków drobnych zaliczono do grupy nośności G1 i  mogą one służyć jako posadowienie warstw konstrukcyjnych warstw drogowych.

Projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne określono jako proste.

# Text boxes

ARCHITEKCI

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE

BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

01-875 Warszawa  ul. Zgrupowania Żmija 1 m.56  tel. (22) 669-73-75

www.aba-architekci.pl    e-mail: biuro@aba-architekci.pl