PROJEKT KONSTRUKCYJNY

BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZSS O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁONSPRAWNYCH

INWESTOR:

Powiat Wołomiński

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

ADRES INWESTYCJI:

Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego

05 – 200 Wołomin , ul. Miła 22

AUTOR OPRACOWANIA:

BIURO INŻYNIERYJNO – PROJEKTOWE

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
inż. Michał Korczakowski

mgr inż. Adam Śliwka
07-200 Wyszków ul.Żytnia 78a tel. 0-501 765 887

ZLECENIE I WSPÓŁPRACA:

mgr inż. arch. Piotr Rafał

Marzec 2016

Spis treści

UPRAWNIENIA	4

ZAŚWIADCZENIA MOIIB	4

I.	INFORMACJE OGÓLNE	6

I.I.	Podstawa opracowania	6

I.II.	Zakres opracowania.	6

I.III.	Cel opracowania	6

II.	ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE	6

III.	NORMY I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE	7

IV.	PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI.	7

Fundamenty – Płyta gr.30cm	7

Nadproża	7

Ściany nośne fundamentowe i nadziemia	7

V.	Opinia geotechniczna projektowanej przebudowy budynku ZSS o zewnętrzny szyb windowy do przewozu osób niepełonsprawnych przy ul. Miłej 22 w Wołomine	7

VI.	OBLICZENIA STATYCZNE	8

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 „Prawa budowlanego” oświadczamy, że niniejsza dokumentacja projektowa w odniesieniu do konsrukcji obiektu dla inwestycji polegającej przebudowie budynku ZSS              o zewnętrzny szyb windowy do przewozu osób niepełonsprawnych przy ul. Miłej 22                  w Wołomine, została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

Oświadczamy,  że  posiadamy  uprawnienia  budowlane  w  zakresie: projektowania konstrukcyjnego, bez ograniczeń wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz jesteśmy członkami  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

OPRACOWAŁ						SPRAWDZIŁ

/podpis i pieczęć projektanta /					                         /podpis i pieczęć sprawdzacego /

Wyszków,  dnia  31 marzec  2016  roku

## UPRAWNIENIA

## ZAŚWIADCZENIA MOIIB

Część opisowa projektu

## INFORMACJE OGÓLNE

### Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na  zlecenie mgr inż. arch. Piotra Rafała.

Podstawę techniczną stanowi:

- Przeprowadzona wizja lokalna

- Dokumentacja dostarczona przez Inwestora,

- Obowiązujące normy i przepisy

### Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa konstrukcji przebudowy budynku ZSS                o zewnętrzny szyb windowy do przewozu osób niepełonsprawnych przy ul. Miłej 22 w Wołomine.

Zakres i szczegółowość opracowania zawiera rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne szybu windy hydraulicznej dla prawidłowego i bezpiecznego jego funkcjonowania uwzględniającą lokalizację                i przeznaczenie zgodne z zakładanym maksymalnym obciążeniem dźwigu.

### Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych  umożliwiających wykonanie zewnętrznego szybu windy hydraulicznej o żądanych parametrach jako komunikacji pionowej                   w istniejącym budynku

## ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE

- OBCIĄŻENIA

Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję przyjęto w oparciu o aktualne Polskie Normy  obciążeniowe – wynikające z charakteru opracowania  jej bryły i lokalizacji.

technologiczne (charakterystyczne) stropów :

Pomieszczenia użytkowe : 	   	budynek szkoły			 	2,0  kN/m2,

komunikacja				3,0  kN/m2

Dźwig osobowy:				(masa własna+udźwig)		25kN

Współczynnik dynamiczny 1,5

Siła hamowania 20% (masa własna+udźwig)

Tablica 1. Obciążenia klimatyczne (wiatr pominięto - efekt ssania)

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | f | kd | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie śniegiem połaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 5,0 st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2] | 0,72 | 1,50 | 0,00 | 1,08 |
|  | : | 0,72 | 1,50 | -- | 1,08 |

Tablica 2. Ciężar warstw stropu nadszybia

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | f | kd | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, podwójnie [0,100kN/m2] | 0,10 | 1,30 | -- | 0,13 |
| 2. | Wełna mineralna w płytach twardych grub. 20 cm [2,0kN/m3·0,20m] | 0,40 | 1,20 | -- | 0,48 |
| 3. | Wełna mineralna w płytach twardych grub. 20 cm [2,0kN/m3·0,20m] | 0,40 | 1,20 | -- | 0,48 |
| 4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm [19,0kN/m3·0,02m] | 0,38 | 1,30 | -- | 0,49 |
|  | : | 1,28 | 1,24 | -- | 1,58 |

Tablica 3. Obciążenia Użytkowe

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | f | kd | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (dojścia do wejść i wyjść audytoriów, auli, sal (konferencyjnych, zebrań, sal rekreacyjnych w szkołach itp.)) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,60 | 3,90 |
| 2. | Obciążenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach, więzieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.) [1,5kN/m2] | 1,50 | 1,40 | 0,35 | 2,10 |
|  | : | 4,50 | 1,33 | -- | 6,00 |

- ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE.

Podstawowe elementy nośne jak:

    - ściany zostały policzone jako ustroje tarczowe usztywnione stropami  .

    - Płyta fundamentowa jako odwrotny ustrój płytowy obciążony ciśnieniem w postaci naprężeń wynikających z obciążeń szybu oraz opartych na nim stropów – przyjęto maksymalne naprężenia pod płytą 280kPa

- INTERPRETACJA WYNIKÓW

Przyjęto bezpieczne przekroje elementów spełniających warunki nośności i użytkowania, dla maksymalnych obciążeń działających na element – ze względu na obciążenia dynamiczne wskazane jest zastosowanie podbudowy pod fundamentem w postaci pospółki jako warstwy tłumiącej drgania oraz stosowanie elementów sztywnych o dużej masie wzbudzenia.

Do obliczeń statycznych wykorzystano oprogramowanie inżynierskie :

- „ABC Płyta” o nr licencji 1722

- „ABC OBIEKT 3D” o nr licencji 1722

- „SPECBUD” o nr licencji 2F67-C8E0

- „ALLPLAN BIM 2013” o nr licencji #1716300

- „KONSTRUKTOR” V2.5. oraz „R3D3- Rama3D”  o nr licencji #1716300

W niniejszym opracowaniu przedstawiono graficzne wyniki obliczeniowe oraz przekroje elementów 
z podanymi rodzajami użytych materiałów w oparciu o przyjęte obciążenia i schematy statyczne.

## NORMY I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Obliczenia konstrukcji wykonano w oparciu o poniższe materiały źródłowe:

  - PN-82/B-02000 – „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”

  - PN-82/B-02001 – „Obciążenia budowli . Obciążenia stałe”

  - PN-82/B-02003 –„Obciążenia budowli . Obciążenia zmienne i technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe”

  - PN-80/B-02010 – „Obciążenia w obliczeniach statycznych . Obciążenie śniegiem”

  - PN-77/B-02011 – „ Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem”

  - PN-89/B-02361 – „Pochylenie połaci dachowych”

  - PN-90/B-03000 – „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne”

  - PN-87/B-03002 –„Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

  - PN-90/B-03200 –„Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

  - PN-84/B-03264 –„Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie”

  - PN-81/B-03020 –„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

  - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

## PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI.

## Fundamenty – Płyta gr.30cm

Beton B25 W-8, max. średnica kruszywa dg = 20mm; otulina 5 cm; zbrojenie główne – # Stal A-IIIN (BST 500) jako siatka z prętów #10 dołem i górą o boku oczka 10cm;

Płytę wykonać na warstwie pospółki gr.35cm zagęszczonej do Is 0,99  jako materiału tłumiącego drgania.

Wypuścić pręty łącznikowe dla ścian żelbetowych śr. 8mm co 15cm

## Nadproża

Monolityczne ukształtowane w konstrukcji tarcz ściennych  (Beton B25, max. średnica kruszywa dg= 20mm; otulina 3 cm; zbrojenie główne – # Stal Stal A-IIIN (BST500); zbrojenie poprzeczne – φ A-I (St3SX) zbrojone jak na opisie w przekroju pionowego.

## Ściany nośne fundamentowe i nadziemia

Monolityczne gr. 20cm (Beton B25, max. średnica kruszywa dg= 20mm; otulina 3 cm; zbrojenie główne – # Stal Stal A-IIIN (BST500); zbrojenie poprzeczne – φ A-I (St3SX) zbrojone obustronnie siatką #8 o boku oczka 15cm

## Opinia geotechniczna projektowanej przebudowy budynku ZSS o zewnętrzny szyb windowy do przewozu osób niepełonsprawnych przy ul. Miłej 22 w Wołomine

- Kategoria geotechniczna - projektowana obiekt budowlany (winda zewnętrzna) ze względu na prostą konstrukcję, proste warunki gruntowe oraz posadowienie bezpośrednie zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

- W poziomie posadowienia oraz na głębokości analizowania (2B) występiją grunty nośne (piaski drobne Id =0,5) jednorodne bez zanieczyszczeń, określono nośność na podstawie parametru wiodącego (Id)

- W poziomie posadowienia nie występuje woda gruntowa – nie projektuje się odwodnień, ekranów uszczelniających, woda gruntowa bez wpływu na konstrukcję budynku, grunty przepuszczalne nie powodują zatrzymania wody powyżej poziomu posadowienia (należy jednak uwzględnić ewentualność wustępowania wody a powyższą sytuację podczas wykonania podszybia należy zgłosić autorom opracowania)

- Stabilizację skarp zachować poprzez ukosowanie wykopów do kąta stoku naturalnego. Podczas opadów zabezpieczyć np. plandekami

- Zabrania się przekopywać grunt poniżej istniejących fundamentów bez dodatkowych zabezpieczeń

## OBLICZENIA STATYCZNE

Ustalanie współczynnika Winklera dla fundamentów - raport uproszczony

| Dane | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Fundament: Prostokątny |  |  |
| Grubość warstwy gruntu | 2,00 | m |
| Szerokość fundamentu | 2,25 | m |
| Długość fundamentu | 2,50 | m |
| Piaski średnie |  |  |
| Wilgotność : Wilgotny |  |  |
| Stopień plastyczności/zagęszczenia | 0,40 |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego | 32,38 | stopni |

| Wyniki | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu | 66 922,56 | MPa |
| Wartość modułu sprężystości dla podłoża Winklera | 48 164,14 | kN / m3 |

Sumy sił w schematach

Nr	X[kN]	Y[kN]	Z[kN]	Xx[kNm]	Yy[kNm]	Zz[kNm]	Opis

1	0	0	-368,3	0	0	0	Own	weight

2	0	0	-5,049	0	0	0	Permanent

3	0	0	-2,796	0	0	0	Snow

4	0	0	-4,536	0	0	0	Variable	(users)

5	0	0	-60	0	0	0	reactions	of	montage	hacks

6	0	0	-169	0	0	0	elevator	position	I

7	0	0	-169	0	0	0	elevator	position	II

Data: 2016-04-03; Czas: 21:00:51; Zadanie: Model_Szachtu; Typ: Obiekt3D

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbrojenie płyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)

Dane: 1

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm

Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Fundament

Kruszywo kwarcytowe: 4 mm              Posadowienie: Betonowe

Moment skręcający uwzględniono wektorowo

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymałość   fcd  : 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Wytrzymałość   fcd* : 11,11 MPa

Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymałość   fctd :  1,03 MPa

Wytrzymałość   fctd*:  0,86 MPa

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny: 45 mm                Niezbędnej: 0kg

Zbr.zadane/dodane: 21kg/0kg

Zbr.potrzebne: 21kg

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny: 45 mm                Niezbędnej: 1kg

Zbr.zadane/dodane: 21kg/0kg

Zbr.potrzebne: 21kg

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Średnica wkładki: 10 mm                Masa stali

Wielkość otuliny: 20 mm                Niezbędnej: 0kg

Zbr.zadane/dodane: 21kg/0kg

Zbr.potrzebne: 21kg

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Średnica wkładki: 10 mm                Masa stali

Wielkość otuliny: 20 mm                Niezbędnej: 0kg

Zbr.zadane/dodane: 21kg/0kg

Zbr.potrzebne: 21kg

======================================================================

Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02

Dane materiałowe    wg: PN-B-03264:2002

Dane: 1

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymałość fcd: 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Liczba Poisson`a: 0,20

Minimalne zbrojenie dla X: 0,1%        Minimalne zbrojenie dla Y: 0,1%

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny cmin: 45 mm           niezbędnej: 13kg/

Zbr.zadane: 21kg

Zbr.dodane: 4kg

Zbr.potrzebne: 21kg

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie dla kierunku Y

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny cmin: 45 mm           niezbędnej: 13kg/

Zbr.zadane: 21kg

Zbr.dodane: 4kg

Zbr.potrzebne: 21kg

======================================================================

Zbrojenie płyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)

Dane: 3

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm

Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Fundament

Kruszywo kwarcytowe: 4 mm              Posadowienie: Betonowe

Moment skręcający uwzględniono wektorowo

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymałość   fcd  : 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Wytrzymałość   fcd* : 11,11 MPa

Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymałość   fctd :  1,03 MPa

Wytrzymałość   fctd*:  0,86 MPa

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia

======================================================================

Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02

Dane materiałowe    wg: PN-B-03264:2002

Dane: 3

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymałość fcd: 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Liczba Poisson`a: 0,20

Minimalne zbrojenie dla X: 0,1%        Minimalne zbrojenie dla Y: 0,1%

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny cmin: 45 mm           niezbędnej: 21kg/

Zbr.potrzebne: 21kg

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie dla kierunku Y

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny cmin: 45 mm           niezbędnej: 1kg/

Zbr.potrzebne: 1kg

======================================================================

Zbrojenie płyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)

Dane: 4

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm

Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Fundament

Kruszywo kwarcytowe: 4 mm              Posadowienie: Betonowe

Moment skręcający uwzględniono wektorowo

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymałość   fcd  : 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Wytrzymałość   fcd* : 11,11 MPa

Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymałość   fctd :  1,03 MPa

Wytrzymałość   fctd*:  0,86 MPa

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia

======================================================================

Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02

Dane materiałowe    wg: PN-B-03264:2002

Dane: 4

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymałość fcd: 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Liczba Poisson`a: 0,20

Minimalne zbrojenie dla X: 0,1%        Minimalne zbrojenie dla Y: 0,1%

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny cmin: 45 mm           niezbędnej: 12kg/

Zbr.potrzebne: 12kg

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie dla kierunku Y

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny cmin: 45 mm           niezbędnej: 1kg/

Zbr.potrzebne: 1kg

======================================================================

Zbrojenie płyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)

Dane: 5

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm

Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Fundament

Kruszywo kwarcytowe: 4 mm              Posadowienie: Betonowe

Moment skręcający uwzględniono wektorowo

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymałość   fcd  : 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Wytrzymałość   fcd* : 11,11 MPa

Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymałość   fctd :  1,03 MPa

Wytrzymałość   fctd*:  0,86 MPa

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia

======================================================================

Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02

Dane materiałowe    wg: PN-B-03264:2002

Dane: 5

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymałość fcd: 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Liczba Poisson`a: 0,20

Minimalne zbrojenie dla X: 0,1%        Minimalne zbrojenie dla Y: 0,1%

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny cmin: 45 mm           niezbędnej: 14kg/

Zbr.potrzebne: 14kg

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie dla kierunku Y

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny cmin: 45 mm           niezbędnej: 2kg/

Zbr.potrzebne: 2kg

======================================================================

Zbrojenie płyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)

Dane: 6

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm

Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Fundament

Kruszywo kwarcytowe: 4 mm              Posadowienie: Betonowe

Moment skręcający uwzględniono wektorowo

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymałość   fcd  : 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Wytrzymałość   fcd* : 11,11 MPa

Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymałość   fctd :  1,03 MPa

Wytrzymałość   fctd*:  0,86 MPa

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia

======================================================================

Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02

Dane materiałowe    wg: PN-B-03264:2002

Dane: 6

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymałość fcd: 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Liczba Poisson`a: 0,20

Minimalne zbrojenie dla X: 0,1%        Minimalne zbrojenie dla Y: 0,1%

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny cmin: 45 mm           niezbędnej: 2kg/

Zbr.potrzebne: 2kg

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie dla kierunku Y

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny cmin: 45 mm           niezbędnej: 1kg/

Zbr.potrzebne: 1kg

======================================================================

Zbrojenie płyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)

Dane: 7

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm

Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Fundament

Kruszywo kwarcytowe: 4 mm              Posadowienie: Betonowe

Moment skręcający uwzględniono wektorowo

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymałość   fcd  : 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Wytrzymałość   fcd* : 11,11 MPa

Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymałość   fctd :  1,03 MPa

Wytrzymałość   fctd*:  0,86 MPa

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia

======================================================================

Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02

Dane materiałowe    wg: PN-B-03264:2002

Dane: 7

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymałość fcd: 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Liczba Poisson`a: 0,20

Minimalne zbrojenie dla X: 0,1%        Minimalne zbrojenie dla Y: 0,1%

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny cmin: 45 mm           niezbędnej: 1kg/

Zbr.potrzebne: 1kg

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie dla kierunku Y

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/RB500W     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Różne średnice wkładek                 Masa stali

Wielkość otuliny cmin: 45 mm           niezbędnej: 2kg/

Zbr.potrzebne: 2kg

======================================================================

Całkowite pole powierzchni: 70,2 m2

Pole zazbrojone           : 46,3 m2 (66%)

Pole zbrojenia niezbednego: 38,7 m2 (55%)

Pole zbrojenia zadanego   : 13,9 m2 (20%)

Beton (Objętość/Masa): 14,73 m3 / 36,8 t

Stan zgięciowy - masa stali : 1kg/86kg/0kg    Niezbędne/Zadane/Dodane

Masa potrzebnej stali : 86kg

Zestawienie stali:  fi[mm]          masa[kg]

10                86

Stan tarczowy  - masa stali : 83kg/43kg/8kg    Niezbędne/Zadane/Dodane

Masa potrzebnej stali : 100kg

Masa stali w m^3 betonu : 13 kg/m^3

Zestawienie stali:  fi[mm]          masa[kg]

10                86

UWAGA - podane masy stali nie obejmują zakładów

======================================================================