ZAŁĄCZNIK NR............

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

### Przedmiot zamówienia :  APARAT  EKG  4 szt.

Producent :

Nazwa i typ :

| Lp. | Parametry | Warunek Graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarze |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG 12 kanałowy | TAK |  |
| 2 | Podgląd na ekranie graficznym ( ekran dotykowy) LCD 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 3 | Wymiary ekranu 120 x 89 mm 5.7’’, rozdzielczość ekranu (punkty 320 x 240) | TAK |  |
| 4 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna | TAK |  |
| 5 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta | TAK |  |
| 6 | Zasilanie sieciowo akumulatorowe (115V/230V, 50-60Hz) | TAK |  |
| 7 | Waga z akumulatorem 5,7kg | TAK |  |
| 8 | Szerokość papieru min. 210mm (rolka, składanka, faxowy aparat sam drukuję siatkę milimetrową ) | TAK |  |
| 9 | Prędkość przesuwu papieru 5,10,25,50 mm/s | TAK |  |
| 10 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Einthovena, Goldberga, Wilsona | TAK |  |
| 11 | Ilość drukowanych odprowadzeń 3,4,6,12,2x6+1,4x3+1 | TAK |  |
| 12 | Rejestracja w trybie automatycznym : czas synchro | TAK |  |
| 13 | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
| 14 | Czułość 2,5;5;10;20 (mm/mV) | TAK |  |
| 15 | Filtr zakłóceń sieciowych 50-60 Hz | TAK |  |
| 16 | Filtr zakłóceń mięśniowych 25;35 Hz | TAK |  |
| 17 | Filtr izolinii 0,125(1,5s);0,25(0,6s);0,5(0,3s);1,5(0,1s) Hz | TAK |  |
| 18 | Filtr autoadaptacyjny | TAK |  |
| 19 | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |
| 20 | Baza danych minimum 120 zapisów | TAK |  |
| 21 | Profil automatyczny i manualny | TAK |  |
| 22 | Nieograniczona liczba własnych profili | TAK |  |
| 23 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) | TAK |  |
| 24 | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizy bez drukowania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 25 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 26 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta ,danych lekarza lub placówki | TAK |  |
| 27 | Analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednienie krzywych EKG, 10 sek. Tętna | TAK |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | TAK |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | TAK |  |
| 30 | Możliwość wydruku bezpośrednio z drukarki laserowej (podłączenie przez USB) | TAK |  |
| 31 | Stolik producenta pod aparat z blokadą kół, kuweta na akcesoria, wysięgnik na kabel pacjenta | TAK |  |
| 32 | Torba do aparatu | TAK |  |
| 33 | Menu w języku polskim | TAK |  |

### Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

....................................

( pieczątka i podpis wykonawcy )