Załącznik nr 2.....

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

### Przedmiot zamówienia :   KARDIOMONITOR  - SZT.10

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

| L.P. | PARAMETR / CECHA | WYMÓG WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu pacjenta. | TAK |  |
|  | Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych: noworodki, dzieci i dorośli. | TAK |  |
|  | Masa monitora ułatwiająca przenoszenie, do 4 kg | TAK |  |
|  | Moduł umożliwiający pracę w sieci bezprzewodowej | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią i przesyłania danych |  |  |
|  | Kolorowy ekran w postaci płaskiego panela LCD TFT wysokiej jakości .Przekątna ekranu przynajmniej 10”.Możliwość podłączenia większego ekranu zewnętrznego. | TAK |  |
|  | Monitora wyposażony w zintegrowaną drukarkę | TAK |  |
|  | Szybkość przesuwania przebiegów na ekranie 6.25,12.5,25,50mm/sec. |  |  |
|  | Zasilanie Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe ,wbudowany zasilacz | TAK |  |
|  | Zasilanie 18VDC podczas pracy w karetce | TAK |  |
|  | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora przynajmniej 2 godziny | TAK |  |
|  | EKG |  |  |
|  | Monitorowanie jednego z 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |
|  | Detekcja rozrusznika serca |  |  |
|  | Pomiar oddechu |  |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Pomiar czasu bezdechu | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SPO2) | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i czujnik saturacji – klips na palec | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
|  | Pomiar na żądanie i automatyczny z ustawianym odstępem czasowym 1,2,3,4,5,10,15,20,30 min., i 1,2,4,8 godz. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia ciśnienia pompowania | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i mankiet, rozmiar standardowy, nie zawierający lateksu. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury | TAK |  |
|  | W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C | TAK |  |
|  | Układy alarmowe |  |  |
|  | Alarmy o różnych poziomach ważności, opisać. | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Trendy | TAK |  |
|  | Przynajmniej 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | TAK |  |
|  | Rozdzielczość trendów tabelarycznych 1,5,15,30min ora 1 godz. , Rozdzielczość trendów graficznych 30,60,90min oraz 3,6,12 godz. | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie innych parametrów , nie wymienionych wyżej , w tym CO2 , 2 IBP w postaci wartości liczbowych i przebiegów | TAK |  |

### Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

....................................

( pieczątka i podpis wykonawcy )