| USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” 07-130 Łochów, Barchów 153 NIP: 824-148-03-65, Regon: 140231120 tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl |
| --- |
| PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4314W LEŚNIAKOWIZNA – OSSÓW O DŁUGOŚCI 980,40 M |
| OBIEKT: | CHODNIK I ZJAZDY INDYWIDUALNE |
| LOKALIZACJA: | Ossów działki nr ewid. 139, 172 |
| CPV: | 45100000-8, 45233000-9, 45233100-0 45233253-7, 45112710-5, 45233280-5 |
| INWESTOR: | STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Prądzyńskiego 2 05-200 Wołomin |
| ŁOCHÓW – lipiec 2007 r. |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKT:

#### PRZEUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4314W 
LEŚNIAKOWIZNA – OSSÓW 
(od strony Ossowa o długości 980,40 m)

Zakres robót przewiduje:

- roboty ziemne,

- wykonanie chodnika (po prawej stronie na odcinku o długości 980,40 m) z betonowej kostki brukowej kolorowej grubości 6 cm i szerokości 1,5 m (z miejscowym zwężeniem do 1,25 m) odsuniętego od krawędzi drogi powiatowej ze spadkiem 
2% w kierunku drogi z obustronnym w obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm lub przyległego bezpośrednio do drogi powiatowej ujętego od strony posesji  prywatnych w obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm i krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem od strony drogi powiatowej,

- wykonanie zjazdów o szerokości od 3,5 m do 5,5 m z betonowej kostki brukowej szarej grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm i warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm,

- pozostałe niezbędne roboty towarzyszące.

PRZEDMIAR ROBÓT

#### przebudowy drogi powiatowej Nr 4314W Leśniakowizna -  Ossów
na odcinku o długości 980,40 mb (od strony Ossowa)

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,98 |
| 1.2 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie istniejącej zatoki o nawierzchni betonowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km | m2 | 65,00 |
| 1.3 | D-01.01.01 | Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 2 |
| 2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8 |
| 2.1 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy, zatokę autobusową i chodniki wraz z transportem urobku na odkład na odległość do 5 km | m3 | 212, 50 |
| 3. ZJAZDY INDYWIDUALNE I ZATOKA AUTOBUSOWA Kod CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45233000-9 |
| 3.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie | m2 | 746,50 |
| 3.2 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod zjazdy i zatokę autobusową, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 746,50 |
| 3.3 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy i zatokę autobusową, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 746,50 |
| 3.4 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 | mb | 716,00 |
| 3.5 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 | mb | 285,00 |
| 3.6 | D-05.03.23 | Wykonanie zjazdów i zatoki autobusowej z kostki brukowej szarej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 746,50 |
| 4. CHODNIKI Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7 |
| 4.1 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 1.402,00 |
| 4.2 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 1.211,50 |
| 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45112710-5 |
| 5.1 | D-09.01.01 | Plantowanie ręczne powierzchni wraz z plantowaniem ręcznym powierzchni skarp oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 856,00 |
| 5.2 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów sieci wodociągowej i gazowej | szt. | 16 |

KOSZTORYS OFERTOWY

#### przebudowy drogi powiatowej Nr 4314W Leśniakowizna -  Ossów
na odcinku o długości 980,40 mb (od strony Ossowa)

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,98 |  |  |
| 1.2 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie istniejącej zatoki o nawierzchni betonowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km | m2 | 65,00 |  |  |
| 1.3 | D-01.01.01 | Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 2 |  |  |
| Razem pozycja 1. |  |
| 2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8 |
| 2.1 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy, zatokę autobusową i chodniki wraz z transportem urobku na odkład na odległość do 5 km | m3 | 212, 50 |  |  |
| Razem pozycja 2. |  |
| 3. ZJAZDY INDYWIDUALNE Kod CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45233000-9 |
| 3.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie | m2 | 746,50 |  |  |
| 3.2 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod zjazdy i zatokę autobusową, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 746,50 |  |  |
| 3.3 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy i zatokę autobusową, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 746,50 |  |  |
| 3.4 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 | mb | 716,00 |  |  |
| 3.5 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 | mb | 285,00 |  |  |
| 3.6 | D-05.03.23 | Wykonanie zjazdów i zatoki autobusowej z kostki brukowej szarej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 746,50 |  |  |
| Razem pozycja 3. |  |
| 4. CHODNIKI Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7 |
| 4.1 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 1.402,00 |  |  |
| 4.2 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 1.211,50 |  |  |
| Razem pozycja 4. |  |
| 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45112710-5 |
| 5.1 | D-09.01.01 | Plantowanie ręczne powierzchni wraz z plantowaniem ręcznym powierzchni skarp oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 856,00 | 4,85 |  |
| 5.2 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów sieci wodociągowej i gazowej | szt. | 16 | 115,00 |  |
| Razem pozycja 5. |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 5) |  |
| + 22 % PODATKU VAT |  |
| OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

#### przebudowy drogi powiatowej Nr 4314W Leśniakowizna -  Ossów
na odcinku o długości 980,40 mb (od strony Ossowa)

| Lp. | Opis robót | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |
| 2. | Roboty ziemne |  |
| 3. | Zjazdy indywidualne i zatoka autobusowa |  |
| 4. | Chodniki |  |
| 5. | Roboty wykończeniowe |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [ ZŁ ] |  |