##### ZAŁĄCZNIK NR 2.3

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:    WÓZEK DO PRZEWOŻENIA  CHORYCH   - sztuk 1

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2007

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość całkowita: 870 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 2260 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnego siłownika hydraulicznego w zakresie 620 – 1000 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Wózek wykonany z profili stalowych , trwały, odporny na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Osłona podwozia z tworzywa ABS posiadająca pasy do mocowania butli z tlenem oraz wnękę na wyposażenie | TAK |  |
|  | Leże składające się z czterech segmentów | TAK |  |
|  | Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą do 75˚ (+/- 50) | TAK |  |
|  | Segment oparcia uda regulowany dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą do 35˚ (+/- 50) | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 180 ( + 30 ) | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 180 ( + 30 ) | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą nożnego siłownika hydraulicznego | TAK |  |
|  | Dźwignie do sterowania regulacją wysokości oraz przechyłami wzdłużnymi umieszczone po obu stronach wózka | TAK |  |
|  | Podwozie oraz szczyt wózka zabudowane osłonami z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą monitorowanie pacjenta ramieniem C, tunel i taca na kasetę RTG na całej długości leża | TAK |  |
|  | Materace zdejmowane wykonane z materiału nieprzemakalnego | TAK |  |
|  | Cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o śr. Min. 200 mm | TAK |  |
|  | Dodatkowe piąte koło ułatwiające manewrowanie wózkiem | TAK |  |
|  | Dźwignie hamulca umieszczone od strony głowy i nóg | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: poręcze boczne chromowane, stojak z wieszakami na kroplówki | TAK |  |

### UWAGA ; wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach

### informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | tak załączyć |
| --- | --- |
| autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie polski (dotyczy sprzętu) | tak |
| okres gwarancji min. 24 miesiące | tak |
| do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | tak |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY