Załącznik nr 2.1

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW   I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:         ULTRASONOGRAF – 1 SZT.

Producent / Firma:

Urządzenie typ:

Rok produkcji:

| LP | PARAMETR | PARAMETRY WYMAGANE TAK/NIE | PARAMETRY / WARUNKI OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echokardiograf dedykowany do badań wykonywanych w oddziałach kardiologicznych | TAK |  |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy 2-10 MHz Frame rate min 500Hz | TAK |  |  |
| 3 | Cyfrowa technologia formowania wiązki ultradźwiękowej Nowoczesna technologia ,aparat na kołach z regulacją wysokości pulpitu do góry i na boki | TAK |  |  |
| 4 | Tryby pracy: B, M, B/M, CD , PW, Power Doppler, CWD, Kolorowy Doppler Tkankowy, Power Doppler Kierunkowy, Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
| 5 | Tryb duplex i triplex (B+CD+PWD) w czasie rzeczywistym na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |  |
| 6 | Rozdzielczość przetwarzania-Ilość niezależnych kanałów przetwarzania w układzie formowania wiązki ultradźwiękowej – minimum 1024 | TAK |  |  |
| 7 | Kolorowy monitor CRT bez przeplotu z możliwością regulacji położenia i przekątnej min 17” | TAK Podać rodzaj, typ oraz podstawowe parametry monitora |  |  |
| 8 | Powiększanie obrazu zamrożonego i rzeczywistego z podglądem bez utraty rozdzielczości min 8 x | TAK |  |  |
| 9 | Zakres penetracji ,minimum 30 cm dla trybu B mode | TAK Podać zakres |  | 30 cm =0pkt Powyżej=2pkt |
| 10 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów/tzw cine loop/ min 2000 obrazów | TAK |  |  |
| 11 | Obrazowanie całkowitej i lokalnej kurczliwości mięśnia sercowego | TAK/NIE Podać/ opisać |  | Tak=20pkt Nie=0pkt |
| 12 | Zakres penetracji dla trybu PW Doppler – min 30 cm | TAK |  | 30 cm =0pkt Powyżej=2pkt |
| 13 | Funkcje prepocessingu | TAK opisać |  | 1 punkt za funkcję |
| 14 | Funkcje postprocessingu | TAK opisać |  | 1 punkt za funkcję |
| 15 | Obrazowanie II harmonicznej | TAK |  |  |
| 16 | Sondy elektroniczne o zmiennej częstotliwości | TAK |  |  |
| 17 | Sonda typu sektor-szerokopasmowa kardiologiczna ,zakres 1.5- 4,4 MHz, min 64 elementy | TAK |  |  |
| 18 | Kąt widzenia sondy min 89” | TAK |  |  |
| 19 | Zasięg obrazowania sondy min 30 cm | TAK |  |  |
| 20 | Częstotliwość w trybie B-mode | TAK podać |  |  |
| 21 | Częstotliwość w trybie PW Doppler | TAK podać |  |  |
| 22 | Częstotliwość w trybie Kolor Doppler | podać |  |  |
| 23 | Sonda przez przełykowa wielopłaszczyznowa do badań dorosłych, pasmo 3-8 MHz , obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 24 | Możliwość podłączenia Sondy Liniowej do badań naczyniowych ,pasmo 4-10 MHz, Min 192 elementy, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 25 | Głowica CWD tzw ślepa o częstotliwości 2MHz | TAK |  |  |
| 26 | Drukarka termiczna czarno-biała | TAK |  |  |
| 27 | Archiwizacja badań, baza pacjentów i pomiarów na wbudowanym HDD Min 80 GB | TAK |  |  |
| 28 | Wbudowany napęd CD-R/RW | TAK |  |  |
| 29 | Zapis obrazów na płycie CD-R oraz na Pen Driver min 512MB (USB) formaty zgodne z Windows (AVI, JPEG, MPEG) | TAK |  |  |
| 30 | Badanie echa wysiłkowego wraz z możliwością tworzenia własnych raportów | TAK |  |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o głowicę przez-przełykową wielopłaszczyznową pasmo 4-10 MHz - dla dzieci | TAK |  |  |
| 32 | Wbudowany moduł EKG i Kardiofonu | TAK |  |  |
| 33 | Możliwość opcji DICOM Media Anatomicznego M-mode Opcji IMT wbudowanych w aparat | TAK |  |  |
| 34 | Możliwość podłączenia posiadanych przez Szpital głowic elektronicznych do oferowanego aparatu | Podać Tak/Nie |  | Tak=60pkt Nie=0pkt |
| 35 | Możliwość rozbudowy aparatu o automatyczną optymalizacje obrazu B-mode | Tak/NIE Podać czy istnieje |  | Tak=20pkt Nie=0pkt |
| 36 | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK |  | Odrzucenie oferty |

- Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)